Train and Rail Vehicles

Glossary / Abbreviations / References

Table of contents:

German > English Glossary 	3

Abbreviations		71

German Abbreviations	                                    	71

English Abbreviation		72

German > English Abbreviations	73

Web Railway References		75

| (WG+) | (CARRIAGE+) |
| --- | --- |
| [BREMSEN] | [BRAKE] |
| [FAHREN] | [DRIVE] |
| [R] | [R] |
| [ROLLEN] | [COAST] |
| [V] | [D] |
| § | Section |
| 1. Fahrgasttür | 1st passenger door |
| 100V-Technik | 100V equipment |
| 2 TDG | 2 PBs |
| 2/2 Wegeventil | 2/2 way solenoid valve |
| 24 V-Bordnetz | 24 V onboard power supply |
| 24VDC-Verbraucher | 24V DC load |
| 24V-Leitung | 24V line |
| 24V-Netz | 24V system |
| 24V-Verbraucher | 24V load/s |
| 24V-Verteilung | 24V distribution |
| 25 polige | 25-pin |
| 2-Bit-Kombination | 2-bit combination |
| 2-kanalig | dual-channel |
| 4-Bit-Binärcode | 4-bit binary code |
| Abb. | Fig. |
| Abbildung | Figure |
| Abblendlicht | low beam |
| Abdeckgummirahmen | Rubber frame cover |
| Abdeckung | covers |
| Abdrehen | truing |
| Abfahrt | Departure |
| Abfahrtsignal | departure signal |
| Abfahrtsignal akustisch | departure signal acoustic |
| abgebrochen | interrupted |
| abgebrochen | terminated |
| abgegebenen mechanischen Leistung | mechanical power output |
| abgegriffen | tapped |
| abgelegt | filed |
| abgelegt | logged |
| abgelegt | saved |
| abgelegt | stored |
| abgelöst | relieved |
| abgelöst | replaced |
| Abgerüstet | Deactivated |
| abgerüsteten Fahrerständen | deactivated driver's cabins |
| abgeschaltet | deactivated |
| abgesenkt | lowered |
| abgesichert | protected |
| abgesichert | protected |
| abgespeichert | saved |
| abgetastet | sampled |
| Abhebesicherung | anti-lifting system |
| Ablagefläche | support surfaces |
| Ablassventil | drain valve |
| Ablauf | procedure |
| Ablauf | routine |
| Ablauf des Automatischen Abrüstens | automatic deactivation procedure |
| Ablaufprogramm | sequential processing program |
| Ablaufsteuerung | routine control facility |
| Ablaufsteuerung | start up and shut down sequence control |
| ablegen | detach |
| ablösen | switch over to |
| Ablösung | Switchover |
| abmagnetisieren | Demagnetize |
| Abrieb | wear |
| Abrüsten | deactivation |
| Abrüstschritt | deactivation step |
| Abrüstvorgangs | deactivation process |
| Abschalten | shutdown |
| Abschnitt | Section |
| Absolutwert | absolute value |
| abspeichern | save |
| Abspeicherung der aufgezeichneten Bilder | recorded images are saved |
| Absperrmagnet | shut-off magnet |
| Abteilung Fahrzeugelektrik (LRV/EVM) | Vehicle Electrics Unit (LRV/EVM) |
| Abweichung | difference |
| abziehbar | can be withdrawn |
| Abzubauende | Demountable |
| Abzubauende | to be dismantled |
| abzweigende | running off |
| AC- Lastfreigabe | AC Load enable |
| AC-Ausgangsmodul | AC output module |
| AC-EIN | AC ON |
| Achsabstand | axle base |
| Achsantrieb | axle drive |
| Achsen | axles |
| Achserdungspunkte | axle earth connection points |
| Achslagern | axle bearings |
| Achsquerantrieb | transverse axle drive |
| Achsstand | Wheelbase |
| ACHTUNG | WARNING |
| Achtung: | Please note: |
| Adressstecker | Address plug |
| Akkumulator | accumulator |
| Aktion der VTCU | VTCU response |
| aktiv | activated |
| aktiv | enabled |
| Aktiv Bremssattel | Active brake caliper |
| Aktivbremsen | active brakes |
| Aktiv-Bremssattel | active brake caliper |
| aktiviert | activated |
| Aktivierung der Gefahrenbremse | Hazard brake activation |
| Aktiv-Scheibenbremse | active disk brake |
| Aktivzeit | Enable time |
| Aktualität | currency |
| Aktuatoranpresskraft | Actuator contact pressure |
| aktuelle | current |
| aktueller Ausgabewert | current output value |
| Akustikwarnung | Acoustic warning |
| akustisch | acoustically |
| akustische Meldung | acoustic signal |
| akustische Schließsignal | acoustic closing signal |
| Akustische Signale | Acoustic signals |
| akustische Totmannwarnung | deadman's acoustic warning |
| akustische Warnsignal | acoustic warning signal |
| akustischen Summenstörsignal | acoustic fault signal |
| akustisches Abfahrtsignal | acoustic departure signal |
| Akustisches Schließsignal | Acoustic closing signal |
| akustisches Signal | acoustic signal |
| akustisches Türschließ-Signal | acoustic door closing signal |
| akustisches Warnsignal | acoustic warning signal |
| Alarm- und die Signal-LED | alarm and signal LEDs |
| Alarmaufzeichnung | alarm recording |
| Alarmzeit | Alarm time |
| alle Dämmerungsschalter | All daylight control switches |
| alle Fahrzeugtüren | all vehicle doors |
| Alle Hauptschalter | All main switches |
| Alle Stromabnehmer unten | All pantographs down |
| Allgemeine Angaben | General specifications |
| Allgemeine Angaben zum Fahrzeug | General vehicle specifications |
| als Dauerlicht | light remains on permanently |
| alternativ | as an alternative |
| Alublech | aluminium sheeting |
| Aluminiumrahmen | aluminium frame |
| Aluminiumteile | Aluminium components |
| am alten Fahrerstand | in the old driver's cabin |
| am aufgerüsteten Fahrerstand | in the activated driver's cabin |
| am Ende des Automatischen Abrüstens | upon completion of automatic deactivation |
| am Fahrzeug befestigte | mounted on the vehicle |
| am Haltegriff | on the handle |
| am neuen Fahrerstand | in the new driver's cabin |
| am Zugende | at the end of the train |
| Am Zugkopf | at the head of the train |
| an den Ausgängen befindlichen | located at the exit points |
| an Spannung gehalten | voltage is maintained |
| analoger Frequenzsollwert | analog target value |
| Analogsignal | Analog signal |
| Analogwert | analogue value |
| Anbindung | connection |
| anderer Zustände durch den Anwender | other load states |
| ändern | modify |
| Andernfalls | If this is not done |
| Änderungen der Signale | Signal amendments |
| Änderungen in gelb markiert | Revisions marked in yellow |
| Änderungsindex | Modification index |
| Anfahrfreigabe | drive enable |
| Anfahrfreigabe | start-off enable |
| Anfahrsperre | traction disable |
| Anfahrsperre/Zwangsbremse | traction disable/ATS |
| Anforderung der Fahrgastnotbremse | request for the passenger emergency brake |
| Anforderung der Zwangsbremse | ATS request |
| Anforderung Sand | Require sand |
| angeflanschtem | flange-mounted |
| angefordert | requested |
| angelegt | applied |
| angeordnet | arranged |
| angepasst | adjusted |
| angeschraubt | screwed on |
| angesprochen | responded |
| angesteuert | activated |
| angesteuert | actuated |
| angesteuert | controlled |
| angesteuert | triggered |
| angetriebene Drehgestelle | powered bogies |
| angewählte | selected |
| angewählte Störmeldung | fault report selected |
| angezeigt | displayed |
| angezeigt | indicated |
| angezeigt | is shown |
| angrenzenden | adjacent |
| anhaltendem Gleiten | continuous rolling |
| Anheben und Eingleisen | Lifting and Rerailing |
| Anhebestellen | lifting points |
| Anker | armature |
| Ankopplung der Türsteuergeräte an | Door control units are coupled to |
| Anlage | Annex |
| Anleitung zur Projektierung | design instructions |
| Anlenkstange | link rod |
| Anlenksystem | articulated system |
| anliegen | not yet been processed |
| anliegen | not yet been processed |
| Anordnung | Configuration |
| anpresskraft | contact pressure |
| Ansage | announcement |
| Ansage beachten | Heed announcement |
| Ansage mithören | hear announcement |
| Ansagedaten | announcement data |
| Ansagegerät | recorded announcement unit |
| Ansatzfläche für Hebezylinder | jacking points |
| anschließbaren | attachable |
| Anschluss | Interface |
| Anschlussbaugruppen | interfacing modules |
| Anschlussquerschnitt | Terminal cross-section |
| Anschlussstecker | connecting plugs |
| Anschlusstücher | fabric connectors |
| Anschlusswiderstand | Connected resistance |
| Anschraubleisten | screwed retaining strips |
| Anschraubrahmen | fastening frame |
| Ansprechen | response |
| anspricht | responds |
| Ansteuerelektronik | Control electronics |
| ansteuern | gate |
| Ansteuerung | activation controls |
| Ansteuerung | actuation |
| Ansteuerung der Magnetventile | activation of the solenoid valves |
| Ansteuerung der Spritzdüsen | controls the spray nozzles |
| Antenne | Antenna |
| Antigraffiti-Klarlack | transparent anti-graffiti varnish |
| Antriebe | drive units |
| Antriebseinheit | drive unit |
| Antriebsfehler | drive error/s |
| Antriebsfreigabe | drive enabled |
| Antriebsfunktionen | drive functions |
| Antriebslüfter | drive fan |
| Antriebssteuergeräte | Drive Control Units |
| Antriebsstörung | traction fault |
| Antriebsstrang | driveline |
| Antriebsstränge | drivelines |
| Antriebs-Stromrichtergerät | drive unit power converter |
| Anwählen | activation |
| Anweisung | Instructions |
| Anwendbare | Applicable |
| Anwender | user |
| Anwendungen | applications |
| Anwendungsbeschreibung | Service description |
| Anzeige- | Display |
| Anzeige der Stromabnehmerlage | Pantograph position indicator |
| Anzeige der Zwangsbremse für den Fahrer | ATS driver display |
| Anzeige des Hauptschalterzustandes | Main switch status display |
| Anzeige mit Beleuchtung | illuminated indicator unit |
| Anzeigefarbe | Display colour |
| Anzugsdrehmoment | Starting torque |
| anzuzeigen | to be displayed |
| Applikationssoftware | application software |
| Arbeiten | task |
| arbeitet | operates |
| Arbeitsbereich | Working range |
| Arbeitsspeicher | Working memory |
| Arbeitsstellung | Working position |
| Arbeitstemperatur | Working temperature |
| Arbeitstemperaturbereich | Working temperature range |
| Armaturentafel | instrument panel |
| Armaturentafeln | instrument panels |
| Armlänge | Arm length |
| Armlehne | Arm rest |
| auch während der Fahrt | also when the train is moving |
| auf allen Fahrerständen | in all driver's cabins |
| auf beiden Fahrzeugseiten | on both sides of the vehicle |
| auf Butyl-Basis | butyl-based |
| auf dem SLP | in the circuit diagram |
| auf den Fußboden montierten | floor-mounted |
| auf den Schienen | on the rails |
| auf der ersten Seite | on the first page |
| auf der Kühlplatte | on the cooling plate |
| auf der rechten Fahrerpultseite | on the right-hand side of the driver console |
| auf Fehler überprüft | checked for errors |
| auf High | on High |
| auf LKW | on trucks |
| Auf-/ Abrüsten | activation / deactivation |
| auf/zu | open/closed |
| Aufbau | Configuration of |
| Aufbau | layout |
| Aufbau der Kopfzeile | Structure of header |
| aufgebaut | activated |
| aufgebaut | designed |
| aufgebaut | structured |
| aufgehoben | corrected |
| aufgehoben werden | be cancelled |
| aufgelöst | cancelled |
| aufgenommene elektrische Leistung | electrical power input |
| Aufgenommene Energie | Power consumed |
| aufgepressten | press-mounted |
| Aufgerüstet | Activated |
| Aufgerüstet und Fahrtrichtung gewählt | Activated and direction of travel selected |
| aufgerüsteten | activated |
| aufgerüsteten Fahrerstand | activated driver's cabin |
| aufgeschaltet | switched (on) |
| aufgeschlossen | unlocked |
| aufgesickten | beaded |
| aufgrund eines Ausfalls | due to the failure of |
| Aufhängekonsole | Suspension cantilever |
| Aufhängerahmen | Suspension frame |
| Aufhängestütze | suspension support |
| Aufhängung am Rahmen des Außenwellenbalgs | external bellows frame suspension |
| Aufhängungen | suspensions |
| Aufhebung der Bremskraft | cancelling out the braking force |
| Aufladung | Charging |
| Auflösung | Discrimination |
| aufmagnetisieren | magnetize |
| aufmagnetisiert | magnetized |
| Aufmerksamkeit | attention |
| Aufnahme läuft | Recording |
| aufnahmefähig | the capacity to do so |
| Aufnahmemöglichkeit | mounting cavity |
| Aufnahmen | recordings |
| Aufrüsten | Activate |
| Aufrüsten der Leittechnik | control system activation |
| Aufrüstroutine | activation routine |
| Aufrüstschlüsselschalter | activation key switch |
| Aufrüstvorgang | Activation procedure |
| Aufrüstzeit | activation period |
| Aufschrumpfen | shrink-fitting |
| Aufteilung | categorisation |
| Auftreten | occur |
| Aufzeichnung | Recording |
| AUS | OFF |
| aus dem Bereich | from the range |
| aus dem Sollwertgeber | from the setpoint device |
| aus der Nullstellung des Sollwertgebers heraus | from the setpoint device zero position |
| aus der Nullstellung nach hinten | backwards from the zero position |
| aus der Nullstellung nach vorne | forwards from the zero position |
| aus der Schlüsselschalterstellung heraus | from the key switch position |
| aus KWR | from SDRD |
| Aus Sicherheitsgründen | For reasons of safety |
| Aus- und Einschwenken | Swivelling in and out |
| aus/ein | off/on |
| Ausachsen | removing the axles |
| Ausblaseöffnungen der Klimatisierung | air conditioning vents |
| Ausdrehwinkel | Rotational angle |
| Ausfahren | extend |
| Ausfall des Stromabnehmerantriebs | pantograph drive system failure |
| Ausfall eines Antriebs | traction unit failure |
| Ausfall KWR | setpoint device failure |
| Ausfälle | Failures |
| Ausfallkonzept | failure concept |
| ausfalltest | failure test |
| ausführlichen | extensive |
| Ausgabe | output signal |
| Ausgabe | Version |
| Ausgabe von der VTCU | VTCU output |
| Ausgabe/Änderung | Version/Revision |
| Ausgabekontakt | output contact |
| Ausgabe-Kontakt | output contact |
| Ausgabe-Modul | Output module |
| Ausgaben | outputs |
| Ausgang | output |
| Ausgangsdauerstrom | Continuous output current |
| Ausgangsfrequenz | output frequency |
| Ausgangsfrequenzistwert | output frequency actual value |
| Ausgangsnennspannung | nominal output voltage |
| Ausgangsnennstrom | nominal output current |
| Ausgangsposition | original position |
| Ausgangsseitig | on the ouput side |
| Ausgangssignale | output signals |
| Ausgangsspannungsbereich | Output voltage range |
| Ausgangsspannungsistwert | output voltage actual value |
| Ausgangsspannungsversorgung | Output voltage supply |
| Ausgangsstrom | output current |
| ausgefahren | extended |
| ausgegeben | emitted |
| ausgegeben | issued |
| ausgehend von | on the basis of |
| ausgeklappter | folded out |
| ausgelenkt | displaced |
| ausgelesen | retrieved |
| ausgelöst | initiated |
| ausgelöst | triggered |
| ausgenutzt | taken advantage of |
| ausgerüstet | equipped |
| ausgeschaltet | deactivated |
| ausgeschaltet | switched off |
| ausgeschaltetes Fahrzeug | deactivated vehicle |
| ausgestattet | fitted |
| ausgewählte | selected |
| ausgewertet | evaluated |
| Ausgleich | equalisation |
| Ausgleichsgriff | equalisation handle |
| Ausgruppieren | 'degroup' |
| ausgruppiert | 'degrouped' |
| Auslässe | vents |
| Ausleger | Bracket arms |
| Auslenkung | displacement |
| Auslenkung | Displacing |
| Auslenkung des Sollwertgebers | displacing the setpoint device |
| Auslesemöglichkeiten | retrieval options |
| Auslesen | Retrieval |
| auslesen und anzeigen | retrieve and display |
| Auslösen einer Zwangsbremse | triggering an ATS |
| Auslösung der Sandabgabe | trigger sand dispersion |
| Ausschalten | switching off |
| Ausschalten des Hauptschalters | Main switch deactivation |
| Ausschaltspannung | Switch-off voltage |
| Ausschwenken | swivel out |
| außen | external |
| Außen | externally |
| außen | outside |
| außen links | outside left |
| außen rechts | outside right |
| Außen- und Fahrgastraumbeleuchtung | exterior and passenger compartment illumination |
| Außenansagen | external announcements |
| Außenanstrich | Exterior finish |
| Außenanzeige | external display |
| Außenbeleuchtung | Exterior lighting |
| Außenbeschilderung | Exterior markings |
| Außenkontrolle | external checking |
| Außenkontrolle des Komponententests | component test exterior checks |
| Außenlackierung | external paint |
| Außenlautsprecher | external loudspeakers |
| Außenlicht | Exterior lighting |
| Außenluft | Outside air |
| Außenmaße | External dimensions |
| Außenrundgang | walking around the vehicle |
| Außenspiegel | external mirror |
| Außentaster | outside button |
| Aussentemperatur | Outside temperature |
| Außenwellenbalg | External bellows |
| außer Betrieb | not in operation |
| außer Betrieb genommen werden | be removed from service |
| außer Betrieb genommene Tür | door which is taken out of service |
| außer Betrieb gesetzte Tür | door which is taken out of service |
| Äußere | External |
| äußeren | external |
| außerhalb des Betriebsbereiches | outside the operating range |
| ausserhalb dieses Bereiches liegen | falling outside this range |
| aussteigen | alight |
| Aussteuerungsgrenzen | modulation limits |
| auswählbar | can be selected |
| Auswirkungen | impact |
| Automat | Automatic system |
| Automatenüberwachung | Automatic system monitoring |
| automatisch | automatically |
| automatisch gesenkt | automatically lowered |
| automatisch gesteuerten | automatically controlled |
| automatisch verriegelt | automatically locks |
| automatische Abrüstvorgang | automatic deactivation process |
| automatische PZB | automatic intermittent ATC |
| automatische Radabgleich | automatic wheel adjustment |
| Automatischen Abrüstvorgang | Automatic deactivation process |
| automatisches Überschreiben | automatic overwrite |
| automatisches Schließen | automatic close |
| Axialgelenklager | Axial joint bearing |
| Backplane | backplane |
| Bahrgraphendarstellung | in the form of a bar graph |
| Balgrahmen | bellows frames |
| Balgstoffen | bellows fabric |
| Band | strip |
| Bargraphen | bar graphs |
| basieren auf | are based on |
| BAT+ | BAT+ |
| Batt.ladg. | batt.charge |
| batteriegepufferten | battery-buffered |
| Batteriehauptschütz | Battery master contactor |
| Batterieladestrom | battery charging current |
| Batterieladung | battery charge |
| Batterie-Notfahrtprogramm | battery emergency drive program |
| Batterieplus | battery plus |
| Batterieplus | battery positive |
| Batterieschütz | battery contactor |
| Batteriespannungsistwert | battery voltage actual value |
| Battery Test | Battery test |
| Baugruppe | Sub-assembly |
| Baugruppenträger PZB | IATC module rack |
| Baureihe | Model |
| Bauteil | component |
| BBR | BBR |
| BD_VERA | BD_VERA |
| be- und entlüftet | aerated/deaerated |
| be- und entlüftet | inflated/deflated |
| Be-/Entlasten | Applying/removing pressure |
| Beanspruchbarkeit | load-bearing capability |
| Beanspruchungsgrößen | load magnitudes |
| Bedeutung | significance |
| Bedeutung der Bitkombinationen | meaning of the bit combinations |
| Bedien- | operational |
| Bedien- und Kontrollelemente | operating and control elements |
| Bedienbare Funktionen | Controllable functions |
| Bedienbarkeit | user-friendliness |
| Bedieneinheit | console |
| Bedieneinrichtung | control device |
| Bedieneinrichtungen | control devices |
| Bedienelemente | controls |
| Bedienelementen für den Fahrer | driver control elements |
| Bedienen des Totmann-Tasters | pressing the deadman's button |
| Bedienfehler | operator error |
| Bediengerät | control device |
| Bedienhandlung | operator action |
| Bedienpult | control console |
| Bedientafel | Operating panel |
| Bedientastatur | control keyboard |
| Bedienterminal | control panel |
| Bedienterminal des COPILOTsoftkey2 | COPILOTsoftkey2 control panel |
| Bedienung | operation |
| beenden | terminate |
| befahrbarer | negotiable |
| Befehl | Command |
| Befehl BNU STOP | Command OBT STOP |
| Befehl vom Fahrer | Driver command |
| Befehl vom Fahrlehrer | Driving instructor command |
| Befehl von Fahrerstand | Command from driver's cabin |
| Befehl von Kab. | Command from Cab. |
| Befehlssignal | command signal |
| Befehlsverarbeitungszeit | command processing overhead time |
| Befestigung mit | Attached with |
| Befestigungsmöglichkeiten | attachment facilities |
| Befestigungsprofil | Mounting profile |
| befinden sich | are located |
| befindet sich | is located |
| begrenzt | restricted |
| Behandlung | Processing |
| beheizt | heated |
| Behinderten-Außentaster | Outside disabled call button |
| Behinderten-Außentaster Links | Left outside disabled call button |
| Behindertenfunktion | disabled assistance call function |
| Behinderten-Innentaster | inside disabled call button |
| Behindertenruf | disabled assistance call |
| Behindertenruf | Wheelchair call |
| Behindertenruf löschen | cancel disabled assistance call |
| Behindertenruf/Kinderwagen | Wheelchair/Stroller |
| Behindertenruftaster | disabled call button |
| Behindertensprechstelle | Wheelchair communication station |
| Behindertentaster | disabled call button |
| Behindertentaster | Disabled passenger pushbutton |
| Behinderten-Taster | Disabled pushbutton |
| behoben | rectified |
| bei abgezogenem Schlüssel | when the key has been removed |
| bei Absinken der Batteriespannung | in the event of falling battery voltage |
| bei aktiver VTCU | when the VTCU is activated |
| bei aktivierter Behindertenruf-Funktion | when the disabled assistance call function is activated |
| bei aktivierter Funktion | when the function is activated |
| Bei aktivierter Notbeleuchtung | If the emergency lighting is activated |
| bei allen Arten von Bremsungen | for all types of braking |
| Bei allen außergewöhnlichen Vorkommnissen, Betriebsstörungen und Unfällen | in the event of any unexpected incidents, operational faults and accidents |
| bei aufgerüstetem Fahrerraum des Fahrzeugs/Zugs | in an activated vehicle/train driver's cabin |
| bei aufgerüstetem Fahrzeug/Zug | in an activated vehicle/train |
| Bei auftretenden Störungen | In the event of a malfunction |
| bei Ausfall | in the event of a failure |
| Bei ausgeklappter Kupplungsstange | When the coupling rod is folded out |
| bei ausgeschaltetem Hauptschalter | if the main switch is deactivated |
| bei Bedarf | If required |
| Bei Betriebsstörungen | In the event of operational faults |
| Bei Bordnetzstörungen | In the event of disruptions to the onboard power supply |
| bei Bremseinsatz | during braking |
| bei der ersten Inbetriebnahme | when the first vehicle is commissioned |
| bei der Inbetriebnahme | when xxx is commissioned |
| bei der schnellen Schutzabschaltung | during rapid protective shutdown |
| Bei der Sicherung des Fahrzeuges | When securing the vehicle |
| Bei Doppeltraktion | When double traction is enabled |
| bei einem gestörten Fahrzeug | in a malfunctioning vehicle |
| bei einem schwachen Netz | in a low-power network |
| bei einer auftretenden Störung | In the event of a fault |
| Bei einmaliger Betätigung des Leuchtdrucktasters | When the illuminated push button is pressed once |
| bei entsprechender Zugänglichkeit | if these are accessible |
| Bei Erkennen | When a xxx is detected |
| Bei Erkennen einer Fehlfunktion | When a malfunction is detected |
| bei Fahrerstandswechsel | when the driver swaps cabins |
| Bei Fahrt | When driving |
| Bei Fahrt in Fahrtrichtung | When driving in the direction of travel |
| bei Fahrtwendeschalter in Position | with the drive reversal switch in position |
| bei Fahrzeugstillstand | when the vehicle is at a standstill |
| Bei fehlender Fahrdrahtspannung | In the absence of contact wire voltage |
| bei Fehlern | in the event of faults |
| bei Gleiten | in the event of skidding |
| bei IBS festzulegen | to be specified at commissioning |
| bei Lösen der Federspeicher-Bremse | when the spring brake is released |
| bei mehreren anstehenden Betriebsmeldungen | when there are multiple pending status messages |
| Bei mehreren Störungen | In the event of several faults |
| Bei nicht vorhandener | If there is no |
| Bei Notfahrbetrieb | In emergency drive mode |
| bei Rücknahme | is reset |
| bei Stillstand | at a standstill |
| Bei Überschreiten | is exceeded |
| bei Unterbrechung | when the XYZ is interrupted |
| Bei Unterbrechung der Zwangsbremsschleife | When the ATS loop is interrupted |
| Bei Verwendung von | When xxx are used |
| Bei vorliegenden Störungen | In the event of xxx malfunction |
| Bei vorliegenden Störungen der PZB | In the event of IATC malfunction |
| Bei Weiterfahrt | With recommencement of the trip |
| bei Zugbetrieb | in train mode |
| beide Fahrerstände des Fahrzeuges | both of the vehicle's driver's cabins |
| beidseitig | on both sides |
| Beilagen | Shims |
| Beim Abrüsten des Fahrerstandes | During deactivation of the driver's cabin |
| beim Absetzen des Fahrzeuges | when setting the vehicle down |
| Beim Aufrüsten des ausgeschalteten Fahrzeugs | When a deactivated vehicle is being reactivated |
| Beim Aufrüsten des Fahrzeuges | When the vehicle is being activated |
| beim Auftreten von Störungen | when faults occur |
| Beim Einsehen | When viewing |
| beim Fahrerstandswechsel | when a driver is swapping cabins |
| Beim Loslassen | Releasing |
| beim Notlösen der Federspeicher | when the spring brakes are released in an emergency |
| Beim Schließvorgang einer Tür | during door closing |
| Beim Schnellabrüsten | In the event of rapid deactivation |
| Beim Senken des Stromabnehmers | When lowering the pantograph |
| Beim Verlassen | When leaving |
| beim Verlassen des Fahrzeugstillstands | when the vehicle moves after being at a standstill |
| Beladung des Fahrzeuges | vehicle load |
| Belagverschleiß | lining wear and tear |
| Beleuchtung | illumination |
| Beleuchtung | lamp |
| Beleuchtung | Lights |
| Beleuchtung Automatik | Automatic illumination system |
| Beleuchtung Automatik | Automatic lighting system |
| beliebig | at will |
| beliebig oft | as often as required |
| Belüftungsschraube | ventilation screw |
| Belüftungsstutzen | ventilation pipe |
| BEMERKUNG | PLEASE NOTE |
| Bemerkung | Remark |
| Bemessungsisolationsspannung | reference insulation voltage |
| Benennung | Designation |
| Bennennung | Term |
| bereichsumschaltung | range switching |
| Beschichtung | Coating |
| Beschleunigen auf eine Geschwindigkeit | Accelerate to a speed |
| Beschleunigungsregler | acceleration controller |
| Beschreibung der Fa. Bode | description supplied by the Bode Company |
| Besonderheit | Special feature |
| Bestandteilen | components |
| bestätigen | confirm |
| besteht aus | consists of |
| besteht darin, dass | is that |
| Bestimmungen | rules and regulations |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | Utilisation in accordance with specifications |
| bestromt | energised |
| bestückt | equipped |
| Betätigen der Notbremse | emergency brake activation |
| betätigt | actuated |
| betätigt | actuated |
| betätigt | pressed |
| Betätigung der Notbremse | emergency brake activation |
| Betätigung des Leuchtdrucktasters | Pressing the illuminated pushbutton |
| Betätigung des Tasters | pressing the pushbutton |
| Betätigungsgriff | Activation handle |
| Betätigungsorgane | actuators |
| Betreten | entering |
| Betrieb | mode |
| Betriebsanleitung | Operating instructions |
| Betriebsarten | modes of operation |
| Betriebsbereiches | operational area |
| betriebsbereit | operational |
| Betriebsbremse | service brake |
| Betriebsbremssollwert | service brake setpoint |
| Betriebsbremsverzögerung | braking delay |
| Betriebsdiagnose | operational diagnostic system |
| betriebsfähig | operational |
| Betriebsleitstelle | operational control centre |
| betriebsmäßig | due to operational reasons |
| Betriebsmedium | operational media |
| Betriebsmeldung | status message |
| Betriebsmodusschalter | Operational mode switch |
| Betriebspersonals | operational personnel |
| Betriebsschluss | end of duty |
| Betriebssicherheit | operational safety |
| Betriebssicherheit des Fahrzeugs | operating reliability of the vehicle |
| Betriebsspannung | operating current |
| Betriebsspitze | peak service |
| Betriebsstätte | operating facility |
| Betriebsstatusinformationen | operational status information |
| Betriebsstörungen | operational faults |
| Betriebssystem | operating system |
| Betriebsverhältnisse | operating conditions |
| Betriebszustand | operational state |
| Betriebszustände | operational states |
| bevor das Fahrzeug fahrbereit ist | before the vehicle is ready to drive |
| bevor Stillstand erreicht ist | until the vehicle has come to a standstill |
| bevorzugt | particularly |
| bevorzugt | preferentially |
| Bewegen des Sollwertgebers | Moving the setpoint device |
| bewirkt | results in |
| bewirkt nicht | does not result in |
| Bezeichnungen der Bedienelemente | control element designations |
| beziehungsweise | respectively |
| bezogen auf Kab. | relating to Cab |
| Bezugsstoff | fabric covering |
| BGT | MRA |
| bidirektorale | bidirectional |
| Bild | Figure |
| Bild | image |
| Bild aus | Image out |
| bilden | constitute |
| Bildschirm | screen |
| binär | in binary format |
| Binärcode | binary code |
| binären Eingabe-Modulen | binary input modules |
| binären Eingabe-Modulen | binary input modules |
| Binärsignale | binary signals |
| bis die Störung behoben ist | until the fault is rectified |
| bis mind. ein | until at least one |
| bis zum Einsetzen der Ansagen | until the announcements commence |
| bis zum Stillstand des Fahrzeuges | until the vehicle comes to a stillstand |
| Bitte zurücktreten | Please stand back |
| Blätter | sheets |
| Blättern | scroll |
| Blech | sheet metal |
| Blechbock | Sheet metal pedestal |
| Blechschraube | Sheet-metal screw |
| Bleiben diese aus | If this does not occur |
| bleibt | remains |
| bleibt aus | fails to appear/occur |
| Blendschutz | Visor |
| Blendschutzrollo | anti-glare blind |
| Blinkanlage | blinker unit |
| blinken | flash |
| Blinken | Flashing |
| Blinken Links | Blink Left |
| Blinken Rechts | Blink Right |
| Blinker | Blinker |
| Blinkleuchten | blinkers |
| Blinklicht | Blinker |
| Blitzschlag | lightning strike |
| blockiert | disabled |
| BMV-Position | BMV item |
| BNU | OBT |
| BNU Ein-/Ausschalten | Switch OBT ON/OFF |
| BNU’s | onboard transformers |
| BNU-Ausgang | OBT output |
| BNU-Eingang | OBT input |
| Bodenabdeckung | floor covering |
| Bodenfreiheit | Ground clearance |
| Bodenniveau | floor level |
| Bodenteil | Floor section |
| Bolzenlängsrichtung | longitudinal axis of the bolt |
| BOOL | BOOL |
| Bordnetz | onboard power supply |
| Bordnetzstrom | onboard power |
| Bordnetzumformer | onboard transformer |
| Bordnetzumformer | Onboard transformer |
| Bordrechner | onboard computer |
| Bordspannung | Onboard voltage |
| Bordverstärker | Onboard amplifier |
| BOStrab | German BOStrab ordinance on the construction and operation of light rail systems |
| Brems- und Rücklicht | Brake and rear light |
| Bremsaktuatoren | brake actuators |
| Bremsanordnung | brake arrangement |
| Bremsausrüstung | braking equipment |
| Bremsbedieneinrichtung | braking controls |
| Bremsbefehl | braking command |
| Bremsbeläge | brake linings |
| Bremsbereiches | brake zone |
| Bremselektronik | brake electronics |
| Bremsen | brake/s |
| Bremserzeuger | brake force generator |
| Bremskrafterzeuger | brake force generator |
| Bremskrafterzeugung | brake force generation |
| Bremskraftübertagung | brake force transmission |
| Bremskreis | braking circuit |
| Bremslicht | Brake light |
| Bremslichtsignal | brake light signal |
| Bremsmatrix | brake matrix |
| Bremssattel | brake caliper |
| Bremsschalter | Braking switch |
| Bremsschalterstellungen | Braking switch positions |
| Bremssollwert | Braking setpoint |
| Bremssteller | brake control element |
| Bremsstellerleistung | Brake control element power |
| Bremssystem | brake system |
| Bremssystem | Braking system |
| Bremsteller | brake control device |
| Bremsung | Braking |
| Bremsverzögerung | braking delay |
| Bremsweganzeige | Stopping distance display |
| Bremswegmeßsystem | braking distance measurement system |
| Bremswegmessung | stopping distance measurement |
| Bremswiderstand | braking resistance |
| Bremswiderstand | Braking resistor |
| Bremswiderstände | braking resistance |
| Bremswiderstandtemperatur | brake resistor temperature |
| Bremszeit | Braking time |
| BSG | BCU |
| Bügelspringen | bow jumping |
| Busanschaltplatine | bus enabling circuit board |
| Buskoppler | bus interface |
| Busleitungen | bus lines |
| bzw. | and |
| bzw. | and/or |
| bzw. | or |
| C programmierbares | C-programmable |
| ca. | approx. |
| CAPE | CAPE |
| CCM-6163 | CCM-6163 |
| CDBASE | CDBASE |
| CDCNT | CDCNT |
| CDPAR | CDPAR |
| Checksumme | checksum |
| COM1 | COM1 |
| COM2 | COM2 |
| Containerstecker | CEE plug |
| Controllerkanäle | controller circuits |
| COPILOT | COPILOT |
| COPILOTsofkey2 | COPILOTsofkey2 |
| Cursor | cursor |
| d.h. | i.e. |
| d.h. | i.e. |
| Dach | roof |
| Dachaufbauten | roof-mounted sub-assemblies |
| Dachlenker | Roof-mounted guide arm |
| Dachsicherungen | roof-mounted protection system |
| dafür | for this purpose |
| damit | in order for |
| Damit | In this manner |
| damit es reagieren kann | allowing the xxx to respond accordingly |
| damit keine | to prevent |
| Damit wird | This results in |
| Dämmerungsschalter | Daylight control switch |
| danach | subsequently |
| danebenliegenden | adjacent |
| darauf folgende | Subsequent |
| daraus resultierende | resultant |
| dargestellt | displayed |
| dargestellt | shown |
| Darstellung | representation |
| Das Ausschalten erfolgt automatisch | it switches off automatically |
| Das Betätigen des Tasters | Pressing the pushbutton |
| Das Einschalten des Hauptschalters | Main switch activation |
| Das Entkuppeln | Uncoupling |
| das Fahrzeug verlassen | alight from the vehicle |
| Das Nichtbeachten dieser Hinweise | A failure to observe these instructions |
| Das Sanden | Sanding |
| Das Schließen dieser Tür | Closing this door |
| das Überfahren dieser Stellen | when it passes over such sections |
| Datei | file |
| Dateiname | File name |
| Datenaufzeichnung | Data recording |
| Datenaustausch | data exchange |
| Datenbank der BU Light Rail Vehicles | BU Light Rail Vehicles database |
| Datenblatt | Data sheet |
| Datenblättern der Module | module data sheets |
| Datenbus | data bus |
| Datenerfassung | Data logging |
| Datenfunk | RF data transmission |
| Datenfunktelegramm | RF data transmission telegram |
| Datenmengen | amounts of data |
| Datenrecorder | Data recorder |
| Datensätze | data sets |
| Datenschnittstelle | data interface |
| Datenspeicher | data memory |
| Datentelegramme | data telegrams |
| Datentyp | Data type |
| Datenübertragung | data transmission |
| Datenwege | data pathways |
| Dauerbetrieb | permanent operation |
| Dauerlicht | permanent illumination |
| Dauerlicht | remains permanently illuminated |
| Daueröffnen | permanently open |
| Dauersignal | Continuous signal |
| dazugehörigen | matching |
| DC-Ausgangsmodul | DC output module |
| DC-EIN | DC ON |
| DCU | DCU |
| DCU1 ausgruppiert | DCU1 'degrouped' |
| DDIO-Ausgaben | DDIO output signals |
| Dead-Batterie-Start-Modul | Dead battery start module |
| Dead-Battery-Start | dead battery start |
| Deckenkanal | ceiling duct |
| Deckenleuchte | ceiling lamp |
| Deckenteil | Ceiling panel |
| Defaultwerte | default values |
| defekt | defective |
| definiertes Einbremsen | Defined lead-in braking |
| dementsprechend | accordingly |
| demontierbar | capable of being demounted |
| Depot | depot |
| der frontseitige Anschluss | face plate connection |
| Der in Fahrtrichtung rechte Außenspiegel | right external mirror in the direction of travel |
| der Information des Fahrpersonals | provide drivers with information |
| der linken Fahrzeug-/Zugseite | on the left-hand side of the vehicle/train |
| der rechten und linken Seite | to the right and left |
| der unteren Bekleidung | the lower panels |
| der VTCU mitgeteilt | communicated to the VTCU |
| Deratingbetrieb | Derating operation |
| des hinteren Bereichs des Sitzkissens | rear of the seat cushion |
| detailierte | detailed |
| detailliert | in detail |
| detailliert beschrieben | described in detail |
| DFStrab | German LRV service instructions |
| Diagnose | diagnostic |
| Diagnosedaten | diagnostic data |
| Diagnoseinformation | diagnostic information |
| Diagnosemeldungen der Türen | diagnostic door messages |
| Diagnosespeicher | diagnostic memory |
| Diagnosesystem | diagnostic system |
| Diagnosetelegramm | diagnostic telegram |
| diagonal | diagonally |
| DIAS-MP3 | DIAS-MP3 |
| dicht getrennt | hermetically sealed |
| Dichtlippenprofile | sealing lip profiles |
| Dichtungsfolie | sealing foil |
| dient hauptsächlich | mainly serves to |
| Diganose der MCU | MCU diagnosis |
| digital einstellbar | specified digitally |
| digitale Ausgabe | digital output |
| digitale Ausgabe der VTCU | VTCU digital output |
| digitale Eingabe | digital input |
| Digitale Sonderansage | Special digital announcement |
| Digitalen Ansagegerät DIAS-MP3 | DIAS-MP3 digital recorded announcement unit |
| digitalisiert | digitalized |
| dimmbar | can be dimmed |
| Dimmerfunktion | dimmer function |
| Dimmung | Dimming |
| DIN | DIN |
| direkt an TSG | directly to door control unit |
| direkt von TSG | directly from door control unit |
| Display | display |
| Display Texte | display texts |
| Displayklasse | display category |
| Displaymeldungen | display messages |
| Displaysoftware | display software |
| Displayumschaltung | Switching displays |
| Dok. | Doc. |
| Dokumente | documents |
| Dokumenttitel | Document title |
| Doppelblinkleuchte | Double blinkers |
| Doppelrechnersystem | dual computer system |
| Doppeltraktion | double traction |
| dosierte | metered |
| Drahtbrücke | wire jumper |
| Drahtseil | wire cable |
| Drehfeldfrequenz | rotating field frequency |
| Drehgestell | bogie |
| Drehgestellbefestigung | bogie fixture |
| Drehgestell-Hauptquerträgers | main transverse bogie cross-member |
| Drehgestellhöhe | Bogie height |
| Drehgestellrahmen | bogie frame |
| Drehgestell-Zeichnungen | Bogie drawings |
| Drehknauf | Rotating knob |
| Drehrichtung der Fahrmotoren | direction of traction motor rotation |
| Drehrichtung der Motoren | direction of motor rotation |
| Drehrichtungsüberwachung | DCDIRS direction control |
| Drehsäule | Heel post |
| Drehschalter | rotary switch |
| Drehscheiben | turntables |
| Drehstrom-Asynchronmotore | 3-phase asynchronous motors |
| Drehstrom-Asynchron-Motoren | asynchronous 3-phase current motors |
| Drehstromautomat | AC automatic circuit breaker |
| Drehstromkreis | 3-phase current circuit |
| Drehstromleitungen | 3-phase lines |
| Drehstromnetz | 3-phase system |
| Drehstromschütze | 3-phase contactors |
| Drehstromverteilung | phase current distribution |
| Drehstrom-Verteilung | 3-phase current distribution |
| drehzahl | RPM |
| Drehzahl des Referenzrades | reference wheel RPM |
| Dresden nicht | not Dresden |
| Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Dresden Verkehrsbetriebe AG |
| Druckanschluss | pressure port |
| Druckaufbau | pressure build-up |
| Druckerzeugung | pressure generation |
| drucklos | unpressurised |
| Druckmessanschlüsse | pressure measuring points |
| Druckpunkt | action point |
| Druckregelung | pressure control |
| Druckregelventil | pressure control valve |
| Druckschalter | press switch |
| Druckschalter | pressure switch |
| Druckspeicher | pressure accumulator |
| Druckstange | push rod |
| Drucksteuerung | pressure control |
| Druckwert | pressure value |
| Druckzapfen | thrust pin |
| DSP | DSP |
| dunkelgeschaltet | is darkened |
| durch Anziehen | by pulling |
| durch Betätigen des Leuchttasters | by pressing the illuminated button |
| durch Betätigen des Tasters | by pressing the pushbutton |
| durch Betätigung | by pressing |
| durch den Fahrer | by the driver |
| durch den Leuchtdrucktaster | using the illuminated push button |
| durch den Leuchttaster | by pressing the illuminated button |
| durch Drehen | by turning |
| Durch Druck auf Taste | by pressing the button |
| Durch Drücken | Pressing |
| Durch Drücken des Tasters | Pressing the pushbutton |
| durch falsche Handhabung | resulting from incorrect operation |
| durch PZB ausgelöste | initiated by the IATC |
| Durch selektive Ausrüstung | by selectively equipping |
| durch Überbrücken | by bypassing |
| durch Ziehen | by pulling |
| Durchbrüche in Frontplatte | front panel is perforated |
| durchführen | perform |
| Durchgangsschrauben | through bolts |
| Durchhängen | sagging |
| Durchlauf | routine |
| durchläuft | performs |
| Durchsage | announcement |
| Durchsagetaste | PA button |
| Durchsagetaste innen | internal PA button |
| Durchschaltung | gating |
| Durchschaltung | routing |
| Durchschaltung | transfer |
| Düse | nozzle |
| Düsenhalter | Nozzle bracket |
| Düsenhalter mit Düse | Nozzle bracket with nozzle |
| DX, AX, DDIO | DX, AX, DDIO |
| DX-, AX-, DDIO-Module | DX, AX, DDIO modules |
| DX-, DDIO-, AX- | DX, DDIO, AX |
| DX-/DDIO-/AX-Module | DX/DDIO/AX modules |
| DX-Ausgabe | DX output |
| DX-Eingaben | DX input |
| DX-Eingangssignal | DX input signal |
| Dynamische Belastung | Dynamic load |
| E-Bremse | E-brake |
| Echo | echo |
| Echosignale | echo signals |
| Echtzeituhr | real time clock |
| Eckbereichen | corners |
| ED-Bremsen | ED brakes |
| EEPROM | EEPROM |
| EHL-Bremse | EH-NPB Brake |
| EHT-Bremsen | EH-PB brakes |
| EIN | ON |
| ein akustisches Signal | an acoustic signal |
| ein ausgeklappter linker Außenspiegel | external mirror on the left which is folded out |
| ein Eindringen von Zugluft in den Fahrgastraum vermindern | reducing the amount of draught entering the passenger compartment |
| ein großer Teil | the majority of |
| ein hohes Maß an Sicherheit | a high degree of safety |
| ein kurzer Signalton | a short acoustic signal |
| Ein Loslassen des Leuchtdrucktasters | Releasing the illuminated push button |
| ein- oder ausgeschwenkt werden | swivelled in or out |
| Ein- oder Ausschalten der VTCU | switching the VTCU on or off |
| ein Taster im Fahr-/Bremsschalter | travel/braking circuit pushbutton |
| ein- und ausschaltbar | can be switched on and off |
| Ein- und Ausschalten des Hauptschalters | Main switch activation and deactivation |
| ein Zurückstellen | to be returned |
| Ein-/ Ausgaben | input/output |
| ein-/ ausschwenken | Swivel in/out |
| Ein-/ Ausgabe-Module | input/output modules |
| ein/aus | on/off |
| ein/ausklappen | fold in/out |
| Ein-/Ausschalten der Außen- und Fahrgastraumbeleuchtung | Switches exterior and passenger compartment lighting |
| Einbauräume | Installation spaces |
| Einbindung | integration |
| Eine Auslösung der Zwangsbremsung | Initiation of an automatic train stop |
| eine automatische Zugbeeinflussung | control the train automatically |
| eine Fahrsperre liegt vor | Drive disable active |
| einer der beiden | one of the two |
| einer seriellen Leitung | a serial connection |
| Einfachverglasung | single glazing |
| einfahren | Retract |
| Einfassleisten | Edge strips |
| Einflügel | single-leaf |
| Einflügel-Schwenkschiebetür | single-leaf plug door |
| Einführung | Introduction |
| Einfüllklappe | Filler flap |
| Einfüllöffnung | feeder opening |
| Einfüllöffnung des Sandbehälters | sand reservoir feeder opening |
| Eingabe | input |
| Eingabe am Copilot-Softkey | co-driver softkey input |
| Eingabe des Raddurchmessers | Wheel diameter input |
| Eingabe-/ Ausgabe | Input / Output |
| Eingabe-/ Ausgabe-Module | Input / Output modules |
| Eingabe-Modul | Input module |
| Eingaben | inputs |
| Eingaben des KWR | SDRD inputs |
| Eingabewerte | input values |
| Eingang | input signal |
| Eingangsbereich der Türen | door access areas |
| Eingangskanal | input channel |
| eingangsseitig | on the input side |
| Eingangssignal | Input signal |
| Eingangsspannungsbereich | Input voltage range |
| Eingangsstrom | Input current |
| Eingangsstrommessung | Input current measurement |
| eingebaut | integrated |
| eingeblasen | blown into |
| eingebremst | run in |
| eingefasst | integrated |
| eingegeben | entered |
| eingegliedert | integrated |
| eingeklappt | folded in |
| eingeklappt | retracted |
| eingeklemmte Gegenstände | wedged-in objects |
| eingelegt | applied |
| eingeleitet | initiated |
| eingelesen | entered |
| eingelesen | fed into |
| eingeprägt | imprinted |
| eingeschaltet | activated |
| eingeschaltet | energised |
| eingeschaltet | in operation |
| eingeschaltet | switched on |
| eingeschaltet bleiben | remain on |
| eingesetzt | employed |
| eingestellt | set |
| Eingriffregistern | thumbnail index |
| Einhalten | compliance |
| Einholm | single-bar |
| Einholmstromabnehmer | single arm pantograph |
| Einholmstromabnehmer | single-bar pantograph |
| Einholm-Stromabnehmer | single-bar pantograph |
| einige konventionelle Leitungen | a number of conventional lines |
| Einklemmschutzes | anti-entrapment system |
| Einlassgriff | flush-mounted handle |
| Einrücken ins Depot | Return to depot |
| Einsatzfähigkeit | functional |
| Einschaltaugenblick | the instant the light is switched on |
| Einschaltdauer der VTCU | VTCU duty cycle |
| einschalten | energise |
| Einschalten | Switching on |
| Einschaltflanke | activation ramp |
| Einschaltflanke des Werkstattschalters | workshop switch activation ramp |
| Einschalthelligkeit | start-up brightness |
| Einschaltspannung | Switch-on voltage |
| Einschaltstrom | inrush current |
| Einscheibensicherheitsglas | single-layer safety glass |
| Einscheibensicherheitsglas | single-pane safety glass |
| Einscheiben-Sicherheitsglas | monolithic safety glass |
| Einscheibensicherheitsglasscheibe | tempered safety glass window pane |
| Einschub | Insertion-anchor tube |
| Einschub | slide-in module |
| Einschubbolzen | anchor bars |
| Einschüben | insertion anchors |
| einsehen | view |
| Einspeisevorrichtung | feeding device |
| einstellbar | can be adjusted |
| Einstellen | adjustment |
| Einstellmechanismus | adjusting mechanism |
| Einstellrädchen | small thumb wheel |
| Einstellschalter | adjustment switch |
| Einstiegshilfe | Access support step |
| Einstoff-Sprühdüsen | one-component nozzles |
| Einzelfahrzeug | Single vehicle |
| Einzelheiten | details |
| Einzelsitzes | Single seat |
| Eisfahrt | driving in icy conditions |
| E-Kontakten | E-contacts |
| E-Kupplung | E-coupling |
| E-Kupplungskontake | E-coupling contacts |
| E-Kupplungsmotor | E-coupling motor |
| ELA-Steuereinheit | PA system control unit |
| elektrisch angetrieben | electrically propelled |
| elektrisch aus- und einschwenkbarer | electrically-powered tilting |
| elektrisch beheizt | electrically heated |
| elektrisch gekuppelten | electrically coupled |
| elektrisch verstellbare | electrically adjustable |
| elektrische Leistung | electrical power |
| elektrische Steuerung | electrical control |
| elektrischen Kupplungskontakte | electrical coupling contacts |
| Elektrodynamische Bremse | electro-dynamic brakes |
| Elektro-dynamische Bremse | Electro-dynamic brake |
| Elektro-hydraulische | Electro-hydraulic |
| Elektro-hydraulische Aktiv-Scheibenbremse | Electro-hydraulic active disk brake |
| Elektro-hydraulische Federspeicher-Scheibenbremse | Electro-hydraulic spring disk brake |
| Elektrokabel | electrical cables |
| Elektronikbaugruppen | electronic modules |
| Elektronik-Baugruppen der PZB | electronic IATC modules |
| Elektroniktest | electronics test |
| Elemente | elements |
| eloxiert | anodized |
| EMDB-MVB | EMDB MVB |
| empfangen | received |
| Empfänger | receiver |
| Empfindlichkeit der Eingänge | Input sensitivity |
| Endgeschwindigkeit | terminal velocity |
| Endhaltestelle | terminal |
| Endlage | limit position |
| Endlagen der Gelenkplatte am Verstellantrieb | adjuster drive plate limit positions |
| Endplatte | End plate |
| Endstellung | end position |
| Endwellen | end corrugations |
| Energiemessung | power measurement |
| Energiemesswerte | Measured power data |
| Energieverbrauch | power consumption |
| Ent- bzw. Belüftung | inflation/deflation |
| entfällt | not applicable |
| entgegen Fahrtrichtung | against the direction of travel |
| enthält | contains |
| enthält | contains |
| enthält | encompasses |
| enthält | encompasses |
| Entkopplungsdiode | decoupling diode |
| Entkuppelbefehl | uncoupling command |
| Entkuppelmotor | uncoupling motor |
| Entkuppeln | Uncouple |
| Entkuppeln | Uncoupling |
| entkuppelt | uncoupled |
| Entkuppelvorgang | uncoupling |
| Entladen | discharge |
| Entladestrom | discharge current |
| entprellen | debounce |
| Entprellzeit | debounce time |
| Entriegelung | release pad |
| entspiegelt | anti-reflective |
| entsprechend | in accordance with |
| entsprechend den Anweisungen | in accordance with instructions |
| entsprechend den Anweisungen der Betriebsleitstelle | in accordance with operational control centre instructions |
| entsprechend der in SLP S9108 dargestellten Tabelle | in accordance with the table in Circuit diagram S9108 |
| entsprechenden | corresponding |
| entspricht | is equivalent to |
| Entwerter | ticket validator |
| EPDM-Gummiwerkstoff | EPDM rubber material |
| EPIS | EPIS |
| EPROM | EPROM |
| erdungspunkte | earth connection points |
| Ereignis/Signal | incident/signal |
| ereignisabhängige Sonderaufzeichnungen | special recordings of significant events |
| erfassen | cover |
| erfasst | detected |
| erfaßt | encompasses |
| erfasst | recorded |
| erfasst | registered |
| Erfassung, Überwachung und Anzeige | Record, monitor and display |
| erfolgen | VERBALISE |
| erfolgt | ( verbalise using assoc. noun |
| erfolgt eine Sandgabe | sand is delivered |
| erfolgt kein Neustart | is not restarted |
| erfolgt VTCU-SW-gesteuert | is controlled by the VTCU software |
| erforderliche Reaktionskraft | required reactive force |
| ergänzt | augmented |
| Ergänzungen | updates |
| Ergebnisse | results |
| Ergebnisse einer Bremswegmessung | stopping distance results |
| erkannt | detected |
| erkennen | detect |
| Erkennt Fahrzeugsteuerung | If the vehicle control system detects |
| erleichtert | facilitated |
| erlischt | goes out/off |
| ermittelt | determined |
| ermöglichen einen Kontakt der Fahrgäste zum Fahrpersonal | enable passengers to contact LRV staff |
| erneut betätigt | pressed again |
| Ersatzbremse | reserve brake |
| Ersatzwert | replacement value |
| erst | only |
| erstreckt sich | extends |
| erweiterbar | extendable |
| erweitert | extended |
| erzeugt | generated |
| erzeugt | generates |
| erzeugt werden | generated |
| Es befindet sich | It can be found |
| es besteht akute Gefahr | the acute danger arises |
| Es erfolgt ein Eintrag | An entry is made |
| Es ist unbedingt notwendig | It is imperative |
| Es wird überprüft ob | A check is performed to establish whether |
| ESDB-MVB-Bus | ESDB MVB Bus |
| ESG Verglasung | Tempered safety glass |
| Ethernet | ethernet |
| Ethernetschnittstelle | ethernet interface |
| Fahr-/ Bremsbedieneinrichtung | drive and braking controls |
| Fahr-/ Bremsschalter | Drive / Braking switch |
| Fahr-/Bremssollwert | Drive / Brake setpoint |
| Fahrautomat | 'drive quick-break cut-out' |
| Fahrbefehl | drive command |
| Fahrbetrieb | driving operation |
| Fahr-Brems-Bedieneinrichtung | Drive and braking controls |
| Fahr-Bremsschalter | drive-brake switch |
| Fahr-Brems-Sollwert | drive brake setpoint |
| Fahrdaten | train data |
| Fahrdraht | contact wire |
| Fahrdrahteinspeisung | contact wire supply |
| Fahrdrahtspannung fehlt | Contact wire voltage absent |
| Fahrdrahtspannungsausfall | Contact wire voltage failure |
| Fahrdrahtspannungsistwert | actual contact wire voltage value |
| Fahren | Drive |
| Fahren bzw. Bremsen | driving or braking |
| Fahren/Bremsen/Rollen | drive/brake/coast |
| Fahrenmoment | drive torque |
| Fahreraktionen | driver actions |
| Fahrerbefehl | driver command |
| Fahrerdisplay | driver's display |
| Fahrer-Display | driver display |
| Fahrerkabine | driver's cabin |
| Fahrermikro | driver microphone |
| Fahrernotbremsung | driver emergency braking |
| Fahrerpult | driver console |
| Fahrerraum | driver's cabin |
| Fahrerraum betreten | Enter driver's cabin |
| Fahrerraum verlassen | Exit driver's cabin |
| Fahrerraumbeleuchtung | Driver's cabin illumination |
| Fahrerraum-Beleuchtung | Driver's cabin illumination |
| fahrerraumbezogene Funktionen | driver's cabin functions |
| Fahrerraumdecke | driver's cabin ceiling |
| Fahrerräume | driver cabins |
| Fahrerraumgeschränk | driver's cabin housing |
| Fahrerraumklimagerät | driver compartment airconditioning unit |
| Fahrerraumlicht | driver's cabin light |
| Fahrerraumrückwand | Driver's cabin rear wall |
| Fahrerraumrückwand | rear wall of the driver's cabin |
| Fahrerraumrückwandteile | driver's cabin rear wall sub-assemblies |
| Fahrerraumschloss | Driver's cabin lock |
| Fahrerraumtür | driver's cabin door |
| Fahrerruf | Call driver |
| Fahrersitz | driver's seat |
| Fahrersitz Kompressor | driver's seat compressor |
| Fahrersprechstelle | Driver intercom station |
| Fahrerstand | driver's cabin |
| Fahrerstandsbeleuchtung | driver's cabin lighting |
| Fahrerstandsbesetzung | occupation of driver's cabin |
| Fahrerstandswechsel | change of driver's cabin |
| Fahrerstandswechsel | driver is swapping cabins |
| Fahrerstandwechsel | Change of driver's cabin |
| Fahrertür | driver's door |
| Fahrerüberwachung | driver monitoring |
| Fahrerüberwachung | driver monitoring system |
| Fahrgast | Passenger |
| Fahrgäste | passengers |
| Fahrgäste innen | passengers inside |
| Fahrgastinformationsanzeigen | passenger information monitors |
| Fahrgastinformationssystem | passenger information system |
| Fahrgastnotbremse | passenger emergency brake |
| Fahrgast-Notbremsgriffe | Passenger emergency braking handle |
| Fahrgastplätze | passenger capacity |
| Fahrgastraum | passenger compartment |
| Fahrgastraumbeleuchtung | passenger compartment illumination |
| Fahrgastraum-Beleuchtung | Passenger compartment illumination |
| Fahrgastraums | passenger compartment |
| Fahrgastraumseite | passenger compartment side |
| Fahrgastraumtemperatur | Passenger compartment temperature |
| Fahrgastraum-Türen | passenger compartment doors |
| Fahrgastraum-Türfreigabe | Enable passenger doors |
| Fahrgastraumüberwachung | passenger compartment surveillance |
| Fahrgastsitzen | passenger seats |
| Fahrgastsprechstelle | Passenger communication station |
| Fahrgastsprechstelle hören | hear passenger communication station |
| Fahrgastsprechwunsch | passenger's communication request |
| Fahrgastsprechzentrale | Master passenger PA system |
| Fahrgasttaster | passenger button |
| Fahrgasttür | passenger compartment door |
| Fahrgasttür | Passenger door |
| Fahrkomfort für Fahrgäste | passenger comfort |
| Fahrlehrer | Driving instructor |
| Fahrlehrerbremse | Driving instructor brake |
| Fahrlehrerfunktion | driving instructor function |
| Fahrlehrerpult | driving instructor console |
| Fahrlehrersitz | Driving instructor's seat |
| Fahrleitung | catenary wire |
| Fahrleitungstrenner | catenary wire separator |
| Fahrlicht | Driving light |
| Fahrmoment | drive torque |
| Fahrmotoren | traction motors |
| Fahrpersonal | driver |
| Fahrpersonal | LRV staff |
| Fahrplanweichungen | timetable variations |
| Fahrradstellplatzes | bicycle stowing area |
| Fahrschaltertafel | Driver switch panel |
| Fahrscheinautomat | ticket vending machine |
| Fahrschulbedieneinrichtung | driving instruction control unit |
| Fahrschuleinrichtung | driving instruction equipment |
| Fahrsollwert | drive setpoint |
| Fahrsperre | drive disable |
| Fahrsperre | train stop |
| Fahrsperre ausgelöst | train stop triggered |
| Fahrsperreneinrichtung | ATS system |
| Fahrsperreneinrichtung | automatic train stop (ATS) system |
| Fahrspiel | drive range |
| Fahrstromeinspeisung | traction current input |
| Fahrstromversorgung | Traction current supply |
| Fahrtechnische Hinweise | Technical information for drivers |
| Fahrten im Gefälle und bei Steigungen | travel down slopes and up inclines |
| Fahrtrichtung | direction of travel |
| Fahrtrichtungsabhängige | as a function of the direction of travel |
| Fahrtrichtungsanzeiger | Travel direction indicator |
| fahrtrichtungsbezogen | according to the direction of travel |
| Fahrtrichtungsfehler | Direction of travel error |
| Fahrtrichtungsstellung | drive direction position |
| fahrtrichtungsunabhängig | irrespective of the direction of motion |
| Fahrtrichtungswechsel | change in the direction of travel |
| Fahrtwendeschalter | drive reversal switch |
| Fahrtwendeschalter | drive reversal switch |
| Fahrweganforderung | Request left route |
| Fahrwerk | bogie |
| Fahrwerks | chassis |
| Fahrzeit | travel time |
| Fahrzeug | vehicle |
| Fahrzeug- | vehicle |
| Fahrzeug anhalten | Stop vehicle |
| Fahrzeug auswechseln | Exchange vehicle |
| Fahrzeug fahrbereit | Vehicle ready to drive |
| Fahrzeug Gesamtkilometerstand | Total vehicle kilometers |
| Fahrzeug NGT8-S der Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Dresden Verkehrsbetriebe AG NGT8-S vehicle |
| Fahrzeug-, Antriebs- und Subsystemsteuerung | vehicle, drive and subsystem control systems |
| Fahrzeug/Zug | Vehicle/train |
| Fahrzeug-/Zugstillstand | Vehicle/train standstill |
| Fahrzeugausfall | vehicle failure |
| Fahrzeugausrüstung | Vehicle equipment |
| Fahrzeugaußenbereich | vehicle exterior |
| Fahrzeugaußenseite | Outside of vehicle |
| Fahrzeugbake | vehicle beacon |
| Fahrzeugbeschreibung | Vehicle description |
| Fahrzeugbetriebszustand | operational status of the vehicle |
| Fahrzeugbus | vehicle bus |
| Fahrzeugeinrichtung | vehicle device |
| Fahrzeugen im Fahrgastbetrieb | passenger vehicles |
| Fahrzeugenden | ends of the vehicle |
| Fahrzeugfunktionen | vehicular function |
| Fahrzeuggelenke | articulated joints of the vehicle |
| Fahrzeuggeschwindigkeit | vehicle speed |
| Fahrzeughauptfunktionen | main vehicle functions |
| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Maximum vehicle speed |
| Fahrzeugistgeschwindigkeit | actual vehicle speed |
| Fahrzeugkennzeichnung | vehicle ID |
| Fahrzeugkonfiguration | Vehicle configuration |
| Fahrzeugkontur | vehicle contour |
| Fahrzeugkoppelspule | vehicle coupling coil |
| Fahrzeugkupplung | vehicle coupling |
| Fahrzeuglänge | Vehicle length |
| Fahrzeuglängsrichtung | along the longitudinal axis of the vehicle |
| Fahrzeuglängsseiten | longitudinal sides of the vehicle |
| Fahrzeugleittechniksystem | vehicle control system |
| Fahrzeug-Leitung | Vehicle control |
| Fahrzeugmagnet | vehicle magnet |
| Fahrzeugmasse | vehicle's mass |
| Fahrzeugnummer | vehicle number |
| Fahrzeug-Projektierung | vehicle design |
| Fahrzeugreaktion | Vehicle response |
| fahrzeugseitige Verkabelung | vehicle cabling |
| fahrzeugselektive | vehicle-selective |
| fahrzeugspezifischen | specific vehicular |
| fahrzeugspezifischen Funktionen | specific vehicular functions |
| Fahrzeugsteuer-SW | vehicle control system software |
| Fahrzeugsteuerung | vehicle control system |
| Fahrzeugsteuerung | vehicle control unit |
| Fahrzeugsteuerungfunktionen | vehicle control functions |
| Fahrzeug-Teile | Vehicle components |
| Fahrzeugtyp | Vehicle type |
| Fahrzeugübersicht | vehicle overview |
| Fahrzeugverhalten im Betrieb | vehicle's operational behaviour |
| Fahrzeugzustand | vehicle state |
| Fahrzielanzeige | destination indicator |
| Fall | Scenario |
| fallen ein | engage |
| fallende Flanke | falling edge |
| fallende Spannung | decreasing voltage |
| Fallenschloss | Latch lock |
| Fallenschloss | lock with a falling latch |
| falsche Handhabung | incorrect operation |
| Farbaufbau | paint layering |
| Farbvideokameras | colour video cameras |
| Fassungsvermögen | Capacity |
| Federkonsolen | suspension anchor points |
| Federkonsolen der Drehgestellrahmen | bogie frame suspension anchor points |
| Federpaket | spring assembly |
| Federspeicher | spring brake |
| Federspeicher einlegen | Apply spring brake |
| Federspeicher Notlösen Vorwahl | Preselect spring brakes emergency release |
| Federspeicher TDG WGT 1 notgelöst | Emergency release of spring brake PB CAR 1 |
| Federspeicherbremsen | Spring (-loaded) brakes |
| Federspeicher-Scheibenbremse | spring disk brake |
| Federspeicherspiel | spring brake clearance |
| Federspeicherstörung | spring-loaded brake fault |
| Federteller | spring carrier |
| federunterstützt | with the aid of the suspension mechanism |
| Federzug | spring mechanism |
| Fehlbedienung | operator error |
| Fehler | fault |
| Fehler/Störung | Error/fault |
| Fehleranalyse | fault analysis |
| Fehlerart | type of fault |
| Fehlerentprellzeit | fault debounce time |
| fehlerfrei | faultlessly |
| Fehlerhafte Bedienung | incorrect operation |
| fehlerhaften | malfunctional |
| fehlerhaften Aufrüsten | malfunctional activation |
| Fehlerklasse B | Category B fault |
| Fehlerklasse C | Category C fault |
| Fehlerklasse D | Category D fault |
| Fehlerkombination | fault combination |
| Fehlermeldung | fault message |
| Fehlersignale | malfunction signals |
| Fehlerspeicher | error log |
| Fehlerüberwachung | DCFACO fault control |
| Fehlerzustände | error states |
| Fehlfunktionen des Hauptschalters | main switch malfunction |
| Fehlfunktionen des Sollwertgebers oder der Signaleingabe | a setpoint device or signal input malfunction |
| Feinstfiltergerät | microfilter device |
| feinstufige Vorgabe im Graycode | sensitive Gray code setting |
| Feld | range |
| Fenster | window |
| Fensterbereich | window areas |
| Fenstereinheit | glazing units |
| Fenstern | windows |
| Fensterscheiben | window panes |
| Fensterschlüssel | window locking panels |
| Fenstersystem | window system |
| Fernlicht | High beam |
| fest programmiert | permanently programmed |
| Festbacke | fastened brake shoe |
| Festfenster | Non-opening window |
| Festsattel | fixed caliper |
| Feststellbremse | parking brakes |
| festverdrahtet | hard-wired |
| Festwert | fixed value |
| Festwiderstand | fixed resistor |
| Feuer | fire |
| Feuerlöscher | fire extinguishers |
| FGSS | PCS |
| Filterdrosseln | Filter chokes |
| Filterkondensator | Filter capacitor |
| Filterpatrone | filter cartridge |
| Fingerschutzgummis | finger-protecting rubber seals |
| Firmware | Firmware |
| FIS | PIS |
| FIS | VIS |
| Flachschmierkopf | Flat lubrication nipple |
| Flanschbremsscheibe | flange brake disk |
| Flash | Flash |
| Flash Disk | Flash disk |
| Flash-Speicher | Flash memory |
| FLS | RLS |
| flüchtige | transient |
| Folgeaufzeichnung | subsequent recording |
| folgende | the following |
| Förderluft | dispersion air stream |
| Förderpumpe | feed pump |
| fortzählende | sequential |
| FPGA | FPGA |
| Freigabe | Enable |
| Freigabe der Energiemessung | power measurement enabled |
| Freigabe Laden Zwischenkreis DCU | Enable Charge intermediate DCU circuit |
| Freigabe Taktung DCU | Enable DCU Clocking |
| Freigabebedingungen | enable conditions |
| Freigabebedingungen | enable criteria |
| Freigabespannung | enabling voltage |
| freigeben | Enable |
| freigegeben | enabled |
| Freigegeben : | Approved : |
| freischalten | disconnect |
| Fremdgeräte | Non-proprietary units |
| Frequenzumschaltung | frequency shift |
| Frequenzvorgabe | frequency default value |
| Frischluftkanäle | fresh air ducts |
| Front-/Heckscheiben | front and rear window shields |
| Frontabdeckung | front panel |
| Frontanschlussstecker | front connection plug |
| Frontfenster | front windscreens |
| Frontplatte | Front panel |
| Frontscheibe | Front screen |
| Frontscheibe | Front windscreen |
| Frontseite/Anschlüsse | Front side/Connections |
| Frontseitig | on the front |
| frontseitige | front panel |
| Frontstecker | front plug-in connections |
| Frstd. | Driver's cab |
| FSP | SB |
| FSZ4-Slaves | FSZ4 slaves |
| fühlende Kante | sensitive edge |
| fühlende Türkante | door edge sensor |
| Fühlende Türkante | sensitive door edge |
| führendes Fahrzeug | primary vehicle |
| Führungselement | guiding element |
| Führungsrohr | guiding tube |
| Führungsrolle | guide roll |
| Führungsrollen oben und unten | upper and lower guide rolls |
| Führungsschiene | Guide track |
| Führungswelle | guiding shaft |
| Füllerrahmen | filler frame |
| Füllstand | level |
| Füllstandsüberwachung der Sandbehälter | Sand reservoir level monitor |
| Funkgerät | radio set |
| Funkkassette | radio cassette |
| Funk-LAN | wireless LAN |
| Funk-LAN Karte | wireless LAN card |
| Funklautsprecher | radio loudspeaker |
| Funktion bei Notfahrt | Emergency drive functionality |
| Funktion der Leittechnik | Control system functionality |
| Funktionsblock | functional block |
| Funktionsblöcke des PCL | PCL functional blocks |
| Funktionsblöcken | functional blocks |
| Funktionseinheiten | functional units |
| Funktionselemente | functional elements |
| Funktionsgruppe | Functional module |
| Funktionstasten | function keys |
| Funktionsübersicht | Summary of functions{1895} |
| Fuß | foot |
| Fußboden | Floor |
| Fußbodenbelag | Floor covering |
| Fußbodenplatten | floor panels |
| Fußpedal | foot pedal |
| Fußpodest | foot plate |
| Fußprofil | base profile |
| Fußraum | footspace |
| Fußschalter | Foot switch |
| Fußtaster | foot switch |
| Fz –sätze | veh. sets |
| Fzg. | vehicle |
| Fz-sätze | veh. sets |
| galvanischen Trennung | galvanic isolation |
| Gangbreite | Aisle width |
| ganz aufgehoben | cancelled altogether |
| Garderobenhaken | clothes hook |
| Gasfeder | Pneumatic spring |
| Gateway | gateway |
| Geber | transmitter |
| Geberausfalltest | transmitter failure test |
| gebildet | generated |
| gebohrte Leitung | drilled conduit |
| gedimmt | dimmed |
| gedrückt | depressed |
| gefährdet | compromised |
| Gefahren für Leib und Leben | risk to life and limb |
| Gefahrenbremsbefehl | Hazard brake command |
| Gefahrenbremse | Hazard brake |
| Gefahrenbremse | hazard braking |
| Gefahrenbremssollwert | hazard brake setpoint |
| gefahrene | travelled |
| Gefälle | slopes |
| geforderte | required |
| geführt | secondary |
| geführtes Fahrzeug | secondary vehicle |
| gegeben | transmitted |
| gegebenenfalls | under certain circumstances |
| gegen automatisches Überschreiben geschützt | protected against automatic overwrite |
| gegen Eindringen von Wasser abgedichtet | sealed to prevent water penetration |
| gegen Herausrutschen | to prevent slipping out |
| gegen Schmutz und Wasser | preventing the entry of dirt and water |
| gegen Überschreiben zu sichern | to protect it from overwriting |
| gegen unbefugtes Öffnen schützen | to prevent unauthorized access |
| Gegendruck | opposing pressure |
| gegeneinander verriegelt | interlocked |
| Gegenkupplung | counter-coupling |
| gegenläufige Bewegungsbahn | opposite directional course |
| Gegenstand der Spezifikation | Scope of these specifications |
| geglättet | smoothed |
| Gehäusescheibe | Housing washer |
| Geheimhaltungsstatus : | Confidentiality status : |
| gehobenen | raised |
| geklebt | adhesive-bonded |
| geklemmt | wedged |
| gekoppelt | coupled |
| gekröpfte | dropped |
| gekröpfte Losradachse | dropped loose wheel axle |
| gekuppelten | coupled |
| gekuppelten Fahrzeug | coupled vehicle |
| geladen | charged |
| gelb markiert | marked in yellow |
| gelegt | switched |
| Gelenk | articulated joint |
| Gelenk | articulation |
| Gelenk Kabelverlegung | Joint cabling |
| Gelenk unten | lower articulated joint |
| Gelenkendträger | coupling mounts |
| gelenkig gelagert | pin-jointed |
| Gelenkplatte | hinge plate |
| Gelenkstabilisatoren | Articulation stabilisers |
| Gelenktriebwagen | articulated light rail vehicle |
| Gelenküberwachung | Articulation monitoring |
| gelesen und inhaltlich verstanden sein | read and fully understand the content |
| gelöst | released |
| gelöst und eingelegt | released and applied |
| geltenden | applicable |
| gemäß | in accordance with |
| gemeldet | communicated |
| gemeldet | signalled |
| genannten | cited |
| genau dosierte | precisely metered |
| Generalschlüssel | Master key |
| Generalschlüssel für Betriebsleitung | Master operational control key |
| generatorische | generator |
| generatorische Bremse | generator brake |
| generatorische Verzögerung | generator delay |
| Genügend | Sufficiently |
| geöffnet | opened |
| gerastete | click-stop |
| Gerät | device |
| Geräteträger | equipment rack |
| Gerätetürverriegelung | device door interlock |
| geräuschabhängig | as a function of the noise level |
| geräuschabhängigen | noise-dependent |
| gerechnet | computed |
| Gertex | Gertex |
| Gesamtabrüstzeit | total deactivation time |
| Gesamtfahrzeug | entire vehicle |
| Gesamt-Kilometerstand | Total odometer reading |
| geschaltet | switched |
| geschaltet von der ELA | Switched using the PA system |
| geschlossen | closed |
| geschlossene Türen | closed doors |
| geschlussfolgert | conclusions can be drawn |
| geschränk | housings |
| Geschränk links | Housing left |
| Geschränk mitte | Housing centre |
| Geschränk rechts | Housing right |
| Geschränkklappe | Housing cover |
| Geschwindigkeit des Zugverbandes | Train set speed |
| Geschwindigkeiten | speeds |
| Geschwindigkeiten der LDG’s | non-powered bogie speeds |
| geschwindigkeitsabhängige | speed-dependent |
| Geschwindigkeits-Anzeige | Speedometer |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | speed limitation |
| Geschwindigkeitsbereich | Speed range |
| Geschwindigkeitsbeschränkung | speed restriction |
| Geschwindigkeitsbeschränkungen des Fahrzeuges | vehicle speed restrictions |
| Geschwindigkeitsistwert | Actual speed response |
| Geschwindigkeitsregelung | speed control |
| Geschwindigkeitsregelung erfolgt | speed is controlled |
| Geschwindigkeits-Überschreitungen | Speed violations |
| geschwindigkeitsunabhängig | without reference to the velocity |
| Geschwindkeitsbegrenzung | speed limitation |
| Geschwindkeitsregelung | speed control system |
| gesendeten | transmitted |
| gesenkt | lowered |
| Gesetze | laws |
| gesetzlichen Vorgaben | statutory provisions |
| gesetzlichen Vorgaben | statutory requirements |
| gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien | statutory provisions and directives |
| gesondert hingewiesen | Explicit reference is made |
| gespeichert | saved |
| gespeicherten Informationen | stored information |
| gesperrt | disabled |
| gestaffelt | in a staggered manner |
| gestartet | initiated |
| Gestell | rack |
| gestellt | set |
| gestoppt | switched off |
| gestört | fault |
| gestreckte/gerade | extended/straight |
| getöntem | tinted |
| getrennt | detached |
| getrennt | separately |
| Getriebemotor | Drive motor |
| Getriebeübersetzung | Transmission ratio |
| gewählte | selected |
| gewählten Fahrtrichtung | direction of travel selected |
| gewählten Linie | line selected |
| gewährleistet | guaranteed |
| gewichtsabhängig | relating to the weight |
| Gewichtungsfaktoren | weighting factors |
| Gewindebolzen | threaded bolts |
| gewölbtem | convex |
| gewünschte | desired |
| gewünschte Funktion | desired functionality |
| gewünschte Schaltfunktion | desired switching function |
| gezielt öffnen | specifically open |
| gezielte Hinweise | clear indications |
| ggf. | if required |
| Glättungszeitkonstanten | smoothing constants |
| GLEICH NULL | EQUAL ZERO |
| Gleichspannung | DC voltage |
| Gleichspannungsbordnetz | DC electrical distribution system |
| Gleichspannungskreis | DC circuit |
| Gleichspannungskreis zur Bordnetzversorgung | DC circuit on-board power supply |
| Gleichstrommotor | DC motor |
| gleichzeitig | At the same time |
| gleichzeitig | simultaneously |
| gleichzeitig möglich sein | concurrently possible |
| Gleisbogenhalbmesser | track curve radius |
| Gleiskoppelspule | track coupling coil |
| Gleit- und Schleuderschutz | anti-roll and anti-slip regulator |
| Gleit- und Schleuderschutz | Anti-skid/slip |
| Gleiten | skid |
| Gleiten oder Schleudern der Achsen | axle skidding or slipping |
| Gleitlager | sliding bearing |
| Gleitlagerung | sliding bearing |
| Gleit-Schleuderschutz | anti-slip/skid system |
| Gleitschutz | wheel-slide protection |
| Gleitschutzüberwachung | Wheel-slide protection monitoring |
| Grad der Störung | severity of the fault |
| Graffitti-Entferner | Graffiti removers |
| Graycode | Gray code |
| Graycode-Geber | Gray code transmitter |
| greift ein | override |
| Grenzgeschwindigkeit | speed limit |
| Grenzgeschwindigkeit | speed restrictions |
| Grenzwert | limit value |
| Grenzwert der Rückspeisespannung | Regeneration voltage limit value |
| Griff | Handle |
| Griffmulde | Recessed grip |
| Großbuchstaben | capital letter |
| grün | green |
| Grunddaten | basic data |
| Grunddaten | basic specification documents |
| Grundfarbe | primary colour |
| Grundlage | basis |
| Grundlagen der | Principles of |
| Grundplatte | base plate |
| Grundprinzipien | basic principles |
| Grundrahmen | base frame |
| grundsätzlich | in principle |
| Grundsätzliches | Basic information |
| grünen LEDs | green LEDs |
| grüner Drucktaster | green pushbutton |
| grüner LED-Kranz | green LED collar |
| Grünschleife | green loop |
| Gruppe | sub-assembly |
| Gruppierung der Drehstromnetze | grouping of 3-phase systems |
| gültig | valid |
| Gummirahmen | rubber trim |
| gute Zugänglichkeit | easy access |
| Gutmeldung | acceptable-state message |
| haben ein besseres Isolationsvermögen | are better insulators |
| Haftkraft | adhesive force |
| HAG läuft | station announcement running |
| Halogenspotlicht | halogen spotlight |
| hält sich | self-latching |
| hält sich selbst | is self-latching |
| Haltebremse | holding brake |
| Haltegriff | handle |
| Halter | fastener |
| Halteschlaufe | Hand strap |
| Haltestange | handrail |
| Haltestange | stanchion |
| Haltestange/Halteschlaufe | stanchions/handrails/hand straps |
| Haltestangen | handrails |
| Haltestangen im Deckenbereich | ceiling handrails |
| Haltestelle | stop |
| Haltestellenansagen | station announcements |
| Haltewunsch | stopping request |
| Haltezapfen | retaining pins |
| Hand | hand |
| Hand oder Fuß | hand or foot |
| Handbuch für das Anheben und Eingleisen des NGT 8/S | NGT 8/S Lifting and Rerailing Manual |
| Handkurbel | hand crank |
| Handlungshinweis | instruction |
| Handshake | handshake |
| Handtaster | hand-actuated pushbutton |
| Hängewinkel | hanging angle |
| Hängung | suspension |
| Hard- und Software | hardware and software |
| Hardware | hardware |
| Hardware und Software-Funktionsgruppen | functional hardware and software modules |
| Hardwareleitungen | hardware lines |
| Hardwareleitungen | hardwiring |
| Hardwareschleife | hardware loop |
| Hardware-Watchdog | hardware watchdog |
| Hartschaum | rigid foam |
| hat Aufgabe | is designed to |
| hat Möglichkeit | is able |
| Haube | cover |
| Haupschalterzustandes | main switch status |
| Hauptbaugruppen | main assemblies |
| Hauptbaugruppen | main sub-assemblies |
| Hauptbeleuchtung Innen | primary internal lighting |
| Hauptbremse | main brake |
| Hauptfunktion | main function |
| Hauptkomponenten | main components |
| Hauptmerkmale | main features |
| Hauptschalter AUS | Main switch OFF |
| Hauptschalter EIN | Main switch ON |
| Hauptschaltersteuerung | Main switch control |
| Hauptschalterzustandes | Main switch status |
| Hauptschließkante | main closing edge |
| Hauptschlüssel für Werkstatt | Master workshop key |
| Hauptzweig | main branch |
| Hebe- und Senktaster | raise and lower pushbuttons |
| Hebebefehl | raise command |
| Hebels | lever |
| Hebels | lever |
| heben | raising |
| Heben / Senken des Stromabnehmers | raising / lowering of the pantograph |
| Heben und Senken | Raising and lowering |
| Heizbetrieb | heating mode |
| hell geschaltet | is illuminated |
| hellgraugrün | light grey green |
| Helligkeit | brightness |
| Helligkeitsgrenze | brightness limit |
| heraneilende Fahrgäste | quickly approaching passengers |
| herausschraubbaren | unscrewable |
| Herausziehkräfte | extraction forces |
| herkömmliche | customary |
| Herstellers | manufacturer |
| heruntergefahren | shut down |
| Herzstück | central part |
| high-aktives | high-active |
| Hilfsbetriebe | Auxiliary power |
| Hilfsbetriebe | auxiliary systems |
| Hilfsbetriebeversorgung | auxuliary power supply |
| Hilfsfahrerstand | auxiliary driver cabin |
| Hilfslöseeinrichtung | disengagement mechanism |
| Hilfs-WR | Auxiliary current converter |
| Hin- und Hergruppieren | repeated regrouping |
| hinter der Voute | behind the cornice |
| hintereinander | in a row |
| Hintergrund | background |
| Hintergrundbeleuchtung | Background illumination |
| hinterleuchtet | back-lit |
| Hinweis auf | Reference to |
| Hinweis: | Note: |
| Hinweise | advice |
| Hinweise | Guidelines |
| Hinweise | notes |
| Hinweise zum Handbuch | General information about the manual |
| hochklappbaren | upwardly folding |
| Hochlauf- und Selbsttestphase | during the start-up and self-test phase |
| Hochlaufzeit | Run-up time |
| Hochspannungsrelais | high voltage relay |
| höchsten Priorität | highest priority |
| Höchstgeschwindigkeit | Maximum speed |
| Höchstlage | highest position |
| hohen Drücke | high pressure |
| Höheneinstellung | Height adjuster |
| Holzklötzern | wooden blocks |
| Horizontal | Horizontal |
| horizontale Verteilung | Horizontal distributor |
| Horizontaleinstellung | Horizontal adjustment |
| horizontaler Verteilung | horizontal distribution |
| Hörnerblitzableiter | horn arrestor |
| Hörnerblitzableiter | horn arrestor |
| HS Ein | HV ON |
| Hub des Kolbens | piston stroke |
| Hub- und Absenkeinrichtung | raising/lowering apparatus |
| Hübner | Hübner |
| Hupe | Horn |
| HVAC-Anlagen | HVAC units |
| HW-gesteuert | hardware controlled |
| HW-Steuerung | hardware control system |
| HW-Verdrahtung | Hardware wiring |
| Hydraulikblock | hydraulic block |
| Hydrauliköl | Hydraulic oil |
| hydraulisch | hydraulic |
| hydraulischer Ausgang | hydraulic outlet |
| Hydroblock | hydro block |
| Hydrogerät | hydro device |
| HYS | HYS |
| i.O. | OK |
| I/O-Module | I/O modules |
| I/O-Module | I/O modules |
| IBIS-Bake | IBIS beacon |
| IBIS-Datentelegramm | IBIS data telegram |
| IBIS-System | IBIS system |
| IBN | commissioning |
| IBS | commissioning |
| Ident.-Nummer | ID No. |
| Identnummer | ID number |
| IFIS-Stop | IFIS stop |
| Im abgerüsteten Zustand | in the deactivated state |
| im Bereich der Fahrgastsitze | near passenger seating |
| Im Betrieb des Fahrzeuges | during vehicle operation |
| im Deckenbereich | near the ceiling |
| im EB241 | in the EB241 |
| im Fahrerpult | on the driver console |
| im Fahrzeug | in the vehicle |
| im Fahrzeugdach | in the roof of the vehicle |
| im Fehler | faulty |
| im Fehlerfall | in the event of a malfunction |
| im führenden Fahrzeug | in the leading vehicle |
| im Gefahrenfall | in the event of danger |
| im Gefälle | on an incline |
| im geführten Fahrzeug | in the secondary vehicle |
| im Gelenkbereich | at the gangway |
| im Heben oder Senken befindet | is currently being raised or lowered |
| Im Heizbetrieb | In heating mode |
| im hohen Temperaturbereich | in upper temperature range |
| im Klartex | in plain language |
| im Komponententest geprüften Funktionen | functions checked during component testing |
| im Kühlbetrieb | In cooling mode |
| im laufenden Text | in the body text |
| im momentan bzw. zuletzt aufgerüsteten Fahrerstand | in the currently or previously activated driver's cabin |
| Im Normalbetrieb | During normal operation |
| im Normalbetrieb | during normal service |
| Im oberen Bereich | upper section |
| Im Regelfall | As a rule |
| im selben WGT | in the same carriage |
| im Stillstand | at a standstill |
| im Stillstand | when the train is motionless |
| im Stör- bzw. Fehlerfall | in the event of device fault or failure |
| im Störungsfall | in the event of a fault |
| im Takt des Blinkintervalls | in tact with the flash interval |
| im Türbereich | near the doors |
| im unteren Bereich | at the bottom of |
| Im Unterschied dazu | In contrast with this |
| Im wesentlichen | Essentially |
| im Zug | in the train |
| Im Zugverband | In a trainset |
| im Zusammenhang stehenden | involved in |
| Imp. | pulse |
| implementierten | implemented |
| impuls | impulse |
| Impulse/km | pulses/km |
| Impulsgeber | pulse generator |
| Impulsgeber der Räder im TDG | powered bogie wheel pulse generators |
| Impulsgebersignal | Pulse generator signal |
| in 64 ms Task | in 64ms task |
| in Abhängigkeit von | as a function of |
| in Abhängigkeit von der Befestigung | depending on the mounting type |
| in Abhängigkeit von der gewählten Linie automatisch | as a function of the line selected |
| In Absprache mit dem Kunden | in consultation with the customer |
| in Bewegung gesetzt | set in motion |
| in den Bereich | into the range |
| in den Einstiegsbereichen | at the entry/exit doors |
| in den Fahrzeug/Zug-Enden | at ends of the vehicle/train |
| in den Fahrzeugen | in the vehicles |
| in den gekuppelten Fahrerräumen | in the coupled driver's cabins |
| in den Leuchtdruckschaltern | in the illuminated press switches |
| in den vorgesehenen Positionen | in their specified positions |
| in der Nähe | in the vicinity |
| in der Tabelle | in the table |
| in der Werkstatt Diagnose abgelegt | logged in the workshop diagnostics system |
| in diesem Fall | in this situation |
| in diesem Handbuch beschriebenen | described in this manual |
| in diesem Taster | in this pushbutton |
| in dieser Reihenfolge | in this sequence |
| in einem Fahrzeug | in one vehicle |
| in einem File-System auf dem PC abgelegt | systematically filed on a PC |
| in Fahrtrichtung linke Außenspiegel | external mirror on the left-hand side in the direction of travel |
| in Fahrtrichtung vorwärts | in a forward direction |
| in Fahrzeuglängs- und Querrichtung | along the longitudinal or transverse axes of the vehicle |
| in Fahrzeug-Querrichtung | in a transverse direction with respect to the vehicle |
| in Funktion | functional |
| in gewünschte Position | into the desired position |
| in ihrer Position gehalten | held in position |
| in jedem Fahrerstand | in every driver's cabin |
| in jedem Fahrzeug | in each vehicle |
| in Notfällen | in case of emergency |
| in regelmäßigem Rhythmus | at regular intervals |
| in Stellung | in position |
| in Verbindung mit | in conjunction with |
| in verschiedenen Ausführungen | Various embodiments of |
| in WGT1 | in Carriage 1 |
| in Zusammenarbeit mit | in cooperation with |
| in Zustand „betriebsbereit | in operational state |
| Inbetriebsetzung | commissioning |
| Index | index |
| indirekt wirkenden Sattel | indirectly operating caliper |
| individuell | individually |
| Induktiv | Inductive |
| Industrie-Waschanlagen | industrial washing plants |
| Infobox | Information |
| Informationen | information |
| Informationen der Endschalter | limit switch information |
| Infrastruktur | infrastructure |
| Inhalt | content |
| initialisiert | initialised |
| Initialisierung der Leittechnik | control system initialisation |
| Initialisierungsphase | initialisation phase |
| inkl. | incl. |
| inklusive | including |
| innen | internal |
| innen und außen | inside and outside |
| Innen- und Außenbeleuchtung des Fahrzeuges | internal and external vehicle lighting |
| Innen-, Außen-, Kontroll- | internal, external, control |
| Innenansagen | internal announcements |
| Innenanzeige | internal display |
| Innenbekleidung | inside trim |
| Innenbeleuchtung | Interior lighting |
| Innenbeschilderung | Internal signage |
| Innendecke | internal ceiling |
| Innenlautsprecher | internal loudspeakers |
| Innenlicht | Interior lighting |
| Innenraumbeleuchtung | Internal compartment lighting |
| Innenspiegel | Internal mirror |
| Innenverkleidung | Internal panelling |
| inneren | internal |
| inneren und äußeren | internal and external |
| innerhalb des Betriebsbereiches | within the functional range |
| innerhalb des Blocks | within the block |
| Innerhalb des Zugverbandes | in the consist |
| ins Wageninnere | into the carriage |
| Inselbetrieb | isolated operation |
| insgesamt | a total of |
| Instandhaltungsarbeiten | maintenance work |
| Instanzen-Index | instance-index |
| Instanzen-Indizes | instance-indices |
| Instrumentenbeleuchtung | Instrument illumination |
| integrierte | integrated |
| integrierte Leuchtmelder signalisiert Dauerlicht | integrated indicator lamp being permanently illuminated |
| integrierten Vierkant | integrated square |
| Interface | interface |
| internen | internal |
| invers | inversely |
| invers dargestellt | displayed inversely |
| inverse Darstellung | inverse display |
| IP20 | IP20 |
| IP54 | IP54 |
| IPS | IPS |
| IPS-Taster | IPS button |
| irreversible | irreversible |
| Isolierung der Spule | coil insulation |
| ist abhängig von | is a function of |
| ist getrennt einstellbar | can be adjusted separately |
| ist grundsätzlich | is basically |
| ist in der VTCU enthalten | is contained in the VTCU |
| ist mit größter Sorgfalt vorzugehen | Extreme care must be taken |
| ist parametrierbar | can be configured |
| ist unverzüglich Betriebsleitstelle zu verständigen | The operational control centre must be notified immediately |
| ist von einem Defekt auszugehen | a fault must be assumed to exist |
| ist zulässig | is permissible |
| Istwert | ACTUAL |
| Istwert | Actual value |
| Istwertübertragung | actual value transmission |
| je nach | as a function of |
| jeder Einschubbolzen | every anchor bar |
| jederzeit | at all times |
| jederzeit | at any time |
| jedes dieser | each one of these |
| Kab. | Cab. |
| Kab.1 | Cab 1 |
| Kab.1/2 | Cab.1/2 |
| Kab.2 | Cab.2 |
| Kabelschelle | Cable clamp |
| Kabelverlegung | cabling |
| Kabine | Cabin |
| Kabine 1 | Cab 1 |
| Kabine 2 | Cab 2 |
| Kalibrieren des Eingangsstromes | calibrating input current |
| Kalibrierens | Calibration |
| Kalibrierung der DCUs | DCU calibration |
| Kalotte | ball joint |
| Kamerabilder | camera images |
| Kamerawahl | Camera selection |
| Kamerawahl | Select camera |
| Kammer des IPS | IPS chambers |
| Kanal | circuit |
| Kanalstücken | sections of ducting |
| Kanalverkleidung | Duct panelling |
| kann ausgelenkt werden | can be displaced |
| kann nicht mit eigener Kraft weitergefahren werden | cannot continue under its own power |
| kann Notentriegelung zurückgestellt werden | the emergency release can be reset |
| kann Spurkranzschmierung nicht eingeschaltet werden | Flange lubrication cannot be activated |
| Kanten | edges |
| kapazitiven Niveauschalter | capacitative level switch |
| Kapitelnummer | Section number |
| Keil | chock |
| kein Fahrzeugstillstand | vehicle not at a standstill |
| kein Muss | not mandatory |
| keine Nachläufe | cannot coast down |
| keine VTCU-Ausgabe | no VTCU output |
| keinen relevanten Einfluss | no relevant impact |
| Kennung | ID |
| Kernkomponenten | core components |
| Kfz-Warnzeichen | Motor vehicle warning signal |
| Kilometerstand | Odometer reading in Km |
| Kilometerzähler | odometer |
| Kinderwagen- und Rollstuhlstellplatz | stroller and wheelchair station |
| Kinderwagen/Rollstuhlfahrer | Stroller/Wheelchair occupants |
| Kinderwagen-Rollstuhlbereichen | stroller/wheelchair areas |
| Kinderwagentaster | Stroller pushbutton |
| Kippen | toppling over |
| Klangkorrektur | sound correction |
| Klappfenster | hinged windows |
| Klappfenstereinheit | Hinged window unit |
| Klapprampe | folding ramp |
| Klappsitz | Folding seat |
| Klappsitz mit Dämpfer | cushioned folding seat |
| Klappsitze | folding seats |
| Klebeschildern | adhesive signage |
| Klebstoffsystem | Adhesive bonding system |
| Klemme | Terminal |
| Klima | AC |
| Klima | air conditioning |
| Klima- und Lüftungskanal | AC and ventilation duct |
| Klima- und Lüftungskanäle | AC and ventilation ducts |
| Klimaanlagen | HVAC units |
| Klimabeanspruchung | Climatic stress |
| Klimagerät | HVAC unit |
| Klinke | Latch |
| Klinke gesperrt | Latch arrested |
| KLS | CLS |
| Kommunikationsstörung | communication fault |
| Kompaktanlage | Compact system |
| Kompaktklimageräte | compact air conditioning devices |
| Komponentendokumentation | component documentation |
| Komponententest | component test |
| Komponententest der Türfunktion | door function component testing |
| Komponententest des Fahrzeuges | Vehicle component testing |
| Kompressor | compressor |
| Kompressorzentrale | compressor control unit |
| Kompressorzentrale | Compressor control unit |
| Konfiguration | configuration |
| Konfigurationsdatei | configuration file |
| Konfigurationsspeicher | Configuration memory |
| konfiguriert | configured |
| können individuell eingestellt werden | can be set individually |
| Konsolen aus Riffelblech | chequer-plated anchor points |
| konstant | always |
| konstant | consistently |
| konstant | fixed |
| Konstrast | contrast |
| Kontrastregelung | contrast control |
| Kontrollautsprecher | Control loudspeaker |
| Kontrolleuchte | control lamp |
| Kontrolleuchte beim Fahrer | driver control lamp |
| kontrolliert | checked |
| kontrolliert | checked |
| Kontrollleuchte | control lamp |
| Kontroll-LS | control LS |
| konventionelle Ausgaben | conventional outputs |
| konventionelle Eingaben | conventional inputs |
| konventionelle Verdrahtung | conventional wiring |
| konvex | convex |
| konzipiert | is designed |
| Kopf | front end |
| Kopf | LRV End |
| Kopf 1 | LRV End 1 |
| Kopf 2 | LRV End 2 |
| Kopfabdeckung | Overhead cover |
| Kopfprofil | top profile |
| Kopfteil | Head section |
| Koppelschütz | coupling protector |
| Koppelspule | Coupling coil |
| Koppler | interface |
| Kopplerkarte | coupler card |
| Körnung | Grade |
| Körperschallbrücke | acoustic insulation bridge |
| korrekt | correctly |
| korrekte Funktion | proper funtionality |
| Korrosionsschutzmaßnahmen | Anti-corrosion measures |
| Kräfte | forces |
| Kräften quer zum Fahrzeug | transverse forces with respect to the vehicle |
| Kraftpatrone | power cartridge |
| kraftschlüssigen | force-closed |
| Kratzeisen | Scraper |
| Kugeldrehgelenk | ball and socket coupling |
| Kugelgelenk | Ball and socket joint |
| Kühlkörper | heat sink |
| Kühlkörpertemperatur | heat sink temperature |
| Kühlplatte | Cooling plate |
| Kühlplattentemperatur | cooling plate temperature |
| Kühlsystem | cooling system |
| Kühlung | cooling |
| Kundendokumentation | Customer documentation |
| Kundeneingaben | customer entries |
| Kundeneingaben | customer entries |
| Kundenparameter | customer parameter |
| kuppelbereit | ready for coupling |
| Kuppelkriterium | Coupling criterion |
| Kuppeln | coupling |
| Kuppeln und Rangieren | coupling and shunting |
| Kuppelstange | coupling rod |
| Kuppelvorgang | coupling procedure |
| Kupplung Bedienelemente | Coupling control elements |
| Kupplungen | couplings |
| Kupplungkontakte | coupling contacts |
| Kupplungsfehler | coupling errors |
| Kupplungsheizung | Coupling heating |
| Kupplungshöhe | Coupling height |
| Kupplungskontakte | coupling contacts |
| Kupplungsmotor | coupling motor |
| Kupplungsspiegel | Coupling mirror |
| Kupplungsstange | coupling rod |
| Kupplungssteuerung | coupling control system |
| Kupplungsstörung | coupling fault |
| Kupplungstange | Coupling rod |
| Kurs | Route |
| Kursnr. | Course No. |
| Kursnummer | route number |
| Kursnummernanzeigen | route number displays |
| Kurvenradius | curve radius |
| Kurzbeschreibung | short description |
| kurzgeschlossen | short-circuited |
| kurzschluss- und überlastfest | short circuit and overload protected |
| Kurzschlussbremse | short circuit brake |
| Kurzweg-Registriergerät | Short-distance data recorder |
| KWR | SDDR |
| KWR-Aufnahme | SDDR recording |
| KWRKanal | SDRD channel |
| Lackfarbe | varnish paint |
| Laden | Charge |
| Ladeschützes | charge protection |
| Ladestrom | charge current |
| Ladewiderstand | Charge resistor |
| Lagerbolzen | Bearing bolt |
| Lagerkonsole | bearing bracket |
| Lamellen | segments |
| Lampen der Außenbeleuchtung | external illumination lamps |
| Lampenmodul | lamp module |
| Lampen-Modul | Lamp module |
| Lampenprüfung | Lamp test |
| lampenselektive | lamp-specific |
| Lampensteuergeräte | lamp control units |
| Lampentest | lamp test |
| LAN | LAN |
| Länge | length |
| Längenverstellung | Lengthwise adustment |
| Längs- und Querrichtung | longitudinally and transversely |
| langsamer Kuppelfahrt | low coupling speed |
| Langsamfahrstrecke | slow speed section |
| Längsaussteifung | longitudinally rigid |
| Längssicherung | Longitudinal restraint |
| Längstraverse | Horizontal beam |
| lassen sich nur | can only be |
| lässt sich | can be |
| Lastaufnahmemittel | load handling devices |
| Lasten | Loads |
| Lasterfassung | Load detection |
| Lastfreigabe | load enable |
| Lastkorrektur | Load correction |
| Lastkorrektur | load correction facility |
| lastkorrigierten | payload-adjusted |
| Lastschütz | load contactor |
| Lastseite | Load side |
| Laufachse | carrying axle |
| Laufdrehgestell | non-powered bogie |
| Lauf-Drehgestell | Non-powered bogie |
| Laufdrehgestellbremse | non-powered bogie brake |
| laufend | constantly |
| laufende | sequential |
| Lauffahrwerksbremsen | unpowered bogie brakes |
| Laufflächen | running surfaces |
| Laufkreisdurchmesser | Rim diameter |
| Laufrad | NPB wheel |
| Laufschiene | guideway |
| läuft auf einem PC | runs on a PC |
| läuft folgendermaßen ab | involves the following routine |
| Laufwerksbremsen | Running gear brakes |
| Lautsprecher | loudspeakers |
| Lautsprecher-Mikrofon-Einheit | Loudspeaker-microphone unit |
| Lautstärke | volume |
| Lautstärkeregelung | volume control |
| LDG | NPB |
| Lebensdauer der Glühlampen | service life of the filament lamps |
| Lebenszeichen des Moduls | module life sign |
| Lebenszeichenzähler | life-sign counter |
| LED | LED |
| LED gelb | LED yellow |
| LED grün | LED green |
| LED-Kranz | LED collar |
| leer | tare |
| Leerlast | with no load |
| Leerlaufdrehzahl | Idle speed |
| Lehrfahrer | Trainee driver |
| Lehrfahrerbremse | trainee driver braking |
| Lehrfahrerpult | Driving instructor control console |
| Lehrfahrertaster | trainee driver button |
| leicht demontierbar | easily demounted |
| leichte Polsterauflage | lightly padded upholstery |
| leichte Verletzungen | minor injuries |
| Leichtmetall | light alloy |
| Leistungsabsenkung | output reduction |
| Leistungsbegrenzung | output limitation |
| leistungsfähiger | high-performance |
| Leistungspunkt | Power point |
| Leistungsteil | power unit |
| Leistungsteilschütze | power unit contactors |
| Leistungsüberwachung | power monitor |
| Leitstelle | control centre |
| Leittechnik | Control system |
| Leittechnik Pflichtenheft | Control system specification manual |
| Leittechnik EIN | Control system ON |
| Leittechnikkonzept | control system design |
| Leittechnikkonzept | control system design |
| Leittechnik-Pflichtenheft | control system specification manual |
| Leittechnik-Pflichtenheftes | control system specifications manual |
| Leittechnikstruktur | control system structure |
| Leittechniksystem | control system |
| Leittechniksystems | control system |
| Leitungswagen | Cable trolley |
| Leitzentrale | Control centre |
| lektrisch angetrieben | electrically propelled |
| Lemniskatenlenker | lemniscate arm |
| Lendenwirbelstütze | lumber support |
| Lenkerstange | Control arm |
| Lenkerstange | steering rod |
| Lenkersystem | guiding system |
| Leuchtband | strip lighting |
| Leuchtdruckschalter | illuminated press switch |
| Leuchtdruckschalter | illuminated press switches |
| Leuchtdrucktaster Video | Video illuminated pushbutton |
| Leuchtdrucktasters | illuminated pushbutton |
| Leuchtelemente | light fittings |
| Leuchten | lights |
| Leuchten/Erlöschen | lighting up / going out |
| Leuchtenband | Strip light |
| Leuchten-Kombinationen | lamp combination |
| Leuchtenmodule | lighting modules |
| leuchtet | lights up |
| Leuchtmelder | indicator lamp |
| Leuchtmelder | Indicator lamp |
| Leuchtmelder des Leuchtdruckschalters | illuminated press switch indicator lamp |
| Leuchtmelder erlischt | indicator lamp goes out |
| Leuchtmelder Gleit- und Schleuderschutz | Anti-skid/slip indicator light |
| Leuchtmelder im Fahrerpult | driver console indicator light |
| Leuchtmelder im Fahrerpult | driver console indicator light |
| Leuchtmelder im Leuchtdrucktaster | Illuminated pushbutton indicator light |
| Leuchtmelder im Taster | indicator light in the pushbutton |
| Leuchtmelder im Taster | indicator light in the pushbutton |
| Leuchtmelder im Taster | pushbutton indicator light |
| Leuchtmelder im Taster | pushbutton indicator light |
| Leuchtmelder-Dimmung | indicator lamp dimmer |
| Leuchtmelderprüfung | Indicator lamp test |
| Leuchtmeldungen | indicator signals |
| Leuchttasters | illuminated button |
| LFW | NPB |
| li / re | left/right |
| Lichtautomatik | automatic illumination system |
| Lichtsteuerung | Light control |
| Lichtwellenleiter | optical fibre cable |
| liegen inhaltlich eng nebeneinander | are closely related in terms of content |
| liegen inhaltlich eng nebeneinander | are quite similar in terms of content |
| Linienschütz | line breaker |
| Linienschütze der Traktionsantriebe | traction drive line breakers |
| linke Fahrzeug-/Zugseite | left-hand side of the vehicle/train |
| links bezogen auf Fahrtrichtung | on the left with respect to direction of travel |
| Links oder Rechts | Left or Right |
| Links und Rechts | Left and Right |
| links/rechts | left/right |
| Links/Rechts | left/right |
| Literatur | Bibliography |
| Lizenz des MAVIS Werkstattprogramms | MAVIS workshop program license |
| LKW | truck |
| LKW-Transport | Road transportation |
| Losbacke | unfastened brake shoe |
| lösen | release |
| losläßt | releases |
| Losradachse | loose wheel axle |
| löst nicht | fails to release |
| low | low |
| LSA | LSS |
| LSG | lamp control units |
| LT | control system |
| LT-PH | Control System Specification Manual |
| LT-PH | CSSM |
| Lüfterdrehzahl | Fan RPM |
| Luftkammer | air chamber |
| Luftspalt | Air gap |
| Lüftspiel | clearance |
| Lufttemperatur | air temperature |
| Lüftungs- und Heizungsfunktionen | Ventilation and heating functions |
| Lüftungskanal | ventilation duct |
| Luftverdichter | Air compressor |
| Luftverteilung | air distribution |
| Lütze | Lütze |
| LWL-Ansteuerung | OFC driver |
| Magnete | magnets |
| Magnetschienenbremsen | Magnetic track brakes |
| Magnetspule | magnetic coil |
| Magnetventile | solenoid valves |
| Mailbox RAM Test | Mailbox RAM Test |
| Mailbox-RAM | mailbox RAM |
| Man unterscheidet grundsätzlich zwischen | A basic distinction is made |
| manuell | manually |
| manuell betätigte Schienenbremse | manually actuated track brake |
| Manuelle Gewichtseinstellung | Manual weight adjustment |
| manuelle Weichensteuerung | manual point control |
| Maßnahmen der Fahrzeugsteuerung | Vehicle control system responses |
| Master | master |
| Master-Uhrzeit | master time |
| MAVIS | MAVIS |
| Maximalgeschwindigkeit | maximum speed |
| Maximalölstand | maximum oil level |
| Maximalsollwert | maximum setpoint |
| Maximalwert | maximum value |
| MByte | MByte |
| Mechanik | Mechanical features |
| Mechanisch gekuppelt | Mechanically coupled |
| Mechanisch Kuppeln | Couple mechanically |
| mechanisch nicht verriegelt | not locked mechanically |
| mechanische Kupplung | mechanical coupling |
| mechanische Verriegelung | mechanical interlocking |
| mechanische Verriegelung | mechanical interlocking system |
| mehrfaches Schalten | multiple switching |
| mehrfaches Schalten der Linienschütze | multiple switching of line breakers |
| mehrmals hintereinander auslöst | triggered several times in a row |
| Meldekontakt | alarm contact |
| Meldeleuchte | indicator lamp |
| melden | report |
| melden | signal |
| Meldung | message |
| Meldung „betriebsbereit" | operational message |
| Meldung Hauptschalter | Message Main switch |
| Meldung Stromabnehmer | Message Pantograph |
| Meldung Stromabnehmer | Message Pantograph |
| Membran | membrane |
| memory card | memory card |
| Memory Test | Memory Test |
| Memory-Card | memory card |
| Menuesteuerung des Copiloten | co-driver menu controls |
| Merkmal | characteristic |
| Messerleiste | multipoint plug |
| Messwertanzeige | Measurement data display |
| Meßwerte | measurement data |
| Micro-Controller | Micro-Controller |
| Mikrofon | microphone |
| Mikro's | microphones |
| min/max | min/max |
| Mind. | At least |
| Mindestsollwert | minimum setpoint |
| minimaler Kurvenradius | minimum curve radius |
| Mircobewegungen | micro-movements |
| Mischleiste | mixed connector strip |
| Mischungsanteil | mixing proportion |
| mit angeflanschtem Getriebe | with flange-mounted transmission |
| mit Auswertung und Überwachung | evaluation and monitoring |
| mit Bedienfeld | with control panel |
| Mit dem Befehl | With the command |
| mit dem rechten Fuß | with the right foot |
| mit dem Taster | using pushbutton |
| mit der höchsten Priorität | of the highest priority |
| mit der stärksten Stufe | at the maximum Level |
| Mit der Taste | The xxx key can be used to |
| mit Druckluft | pneumatically |
| mit einem schwarzen Balken hinterlegt | on a black background |
| mit einer hohen Lebensdauer | with long service life |
| mit folgenden Aktionen | with the following actions |
| mit Halterung | with bracket |
| mit Hilfe | using |
| mit Hilfe | with the aid of |
| Mit Hilfe eines Vierkants | With the aid of a four-square key |
| mit je einem aktiven Bremssattel | with one active brake caliper each |
| mit Kalotte | with a ball joint |
| mit Klappe | with flap |
| mit verarbeitet werden | co-processed |
| mit vulkanisierten Eckbereichen | with vulcanized corners |
| miteinander verbunden | connected to each other |
| miteinander verglichen | compared with each other |
| mitgeteilt | communicated |
| Mitnehmerstachel | cam pin |
| MITRAC | MITRAC |
| MITRAC-I/O-Module | MITRAC I/O modules |
| MITRAC-I/O-Module | MITRAC I/O modules |
| mitte | centre |
| mittels | using |
| mittels Taster | using pushbutton |
| mittlere Verzögerung | average delay |
| mobilen | mobile |
| Modul | Module |
| modulares | modular |
| Modus | mode |
| Möglichkeit | option |
| momentan bzw. zuletzt aufgerüsteten Fahrerstand | currently or previously activated driver's cabin |
| Momentangeschwindigkeit | Current speed |
| Momentanwerte | snapshot data |
| Momentenreduzierung | Torque reduction |
| Momentenvorgabe | torque specification |
| Monitor | Monitor |
| Montagerahmen | Installation frame |
| montiert | attached |
| montierte | mounted |
| Motor | motor |
| Motorendschalter | Motor limit switch |
| Motorendschaltersignal | Motor limit switch signal |
| Motorstromüberwachung | motor voltage monitoring |
| Motortemperatur | motor temperature |
| MP3-Qualität | MP3 quality |
| MRI | MRI |
| Multimediacard | Multimedia card |
| multitaskingfähig | multi-tasking |
| muss Erlaubnis besitzen | must be authorised to |
| muss solange betätigt werden | must be pressed until |
| muss zum Fahren betätigt sein | must be pressed to drive |
| MVB-Gateway | MVB gateway |
| MVB-Interface | MVB interface |
| MVB-Schnittstelle | MVB interface |
| MVB-Signal | MVB signal |
| nach | in accordance with |
| nach Ablauf der eingestellten Offenhaltezeit | after a set remain open period |
| nach außen | outwards |
| nach Betriebsschluss | at the end of duty |
| Nach dem Beheben der Störung | After the fault has been rectified |
| nach dem Entriegeln | after being released |
| Nach dem Quittieren | after xxx has been acknowledged |
| Nach dem Quittieren | Following acknowledgement |
| nach den jeweiligen Anforderungen eines Projektes realisiert | designed according to the specific project requirements |
| nach der Betriebsspitze | after peak service |
| nach der Quittierung durch das Fahrpersonal | after acknowledgement by LRV staff |
| nach der Rückstellung | after resetting |
| nach einer Zeit von | after |
| nach Einschalten | after switching on |
| nach EN | in accordance with EN |
| nach erfolgter Zwangsbremsung | after an automatic train stop |
| Nach Fahrtende | At the end of the route |
| nach Initialisierung | after initialisation |
| Nach jedem Aufrüsten | Every time the vehicle is activated |
| nach jeder Aufrüstung | after every activation |
| Nach kurzer Zeit | After a brief period |
| Nach kurzer Zeit | After a brief period |
| nach oben | upward |
| nach Öffnung | after opening |
| nach Pflichtenheft | in accordance with specification manual |
| nach VDV | in accordance with VDV |
| nach vorn herunterklappen | folded down |
| Nachblaszeit | afterblow period |
| Nachblaszeit der Sandstreueinrichtung | Sand dispersion system afterblow period |
| nacheinander | sequentially |
| Nachgeschichte | post-fault history |
| Nachlauf | coasting down |
| Nachlaufvorgänge | coasting operations |
| Nachrichtentechnik | Communication technology |
| Nachstellerspindel | adjustment spindle |
| Nachstellmechanismus | readjustment mechanism |
| nächsten geplanten Instandhaltung | next planned maintenance session |
| Nähere Einzelheiten | Further details |
| Nähere Informationen | Further information |
| Näherungsschalter | proximity switch |
| Näherungssensoren | proximity sensors |
| Nebelscheinwerfer | Front fog light |
| Nebelschlusslicht | rear fog light |
| Neben | In addition to |
| Nebenbetriebe | ancillary equipment |
| Nebenbetriebe | ancillary operations |
| nehmen folgenden Zustand an | assume the following state |
| Neigung | inclination |
| Neigungseinstellung | Inclination adjuster |
| Nenndrehmoment | Nominal torque |
| Nennhub | nominal stroke |
| neu eingeschaltet wird | is re-energised |
| Neustart | restart |
| Neustart | restart |
| Neutralleiterstrom | neutral wire current |
| NF | LF |
| NF B | NF B |
| Nf-Wege | LF channels |
| NGT8-S | NGT8-S |
| NGT8-S - Frankfurt(Main) | NGT8-S - Frankfurt (Main) |
| nicht | not |
| nicht änderbare Vorgabe | immutable setting |
| nicht angetriebenen | non-powered |
| nicht angetriebenen Achsen | non-powered axles |
| nicht aufgerüstet | not activated |
| nicht aufgerüsteten | deactivated |
| Nicht auszulegende | not for removal |
| nicht besetzten | unoccupied |
| nicht bestromt | de-energised |
| nicht betätigt | not pressed |
| nicht betriebsfähig | not operational |
| nicht eingeschaltet werden | not be activated |
| nicht eingeschalteten | non-activated |
| nicht erfolgreich | unsuccessful |
| nicht mehr gewährleistet | no longer guaranteed |
| nicht mehr möglich | no longer possible |
| nicht möglich | not possible |
| Nicht Öffnen | Do not open |
| nicht reproduzierbarer | non-replicable |
| Nicht Schließen | Do not close |
| nicht sicher | not safe |
| nicht unterbrochen | uninterrupted |
| nicht veränderbare | immutable |
| Nicht vorhanden in Frankfurt | Unavailable in Frankfurt |
| nicht zur Verfügung | unavailable |
| nichtflüchtig | non-volatile |
| nichtrastenden Taster | pushbutton without a click-stop |
| Nichtraucher | Non-smoking |
| Niederflur | low-floor |
| Niederfluranteil | Low floor proportion |
| Nirosta | Nirosta |
| Niveauschalter | level switch |
| noch anstehende | pending |
| Normaldarstellung | standard form of display |
| normale Bedienhandlung | normal operation action |
| Normalfahrt | Normal drive |
| Normalzustand | normal state |
| Normen | standards |
| Normier. | Norm. |
| Normierung | Standard |
| NOT – AUS | Emergency OFF |
| Notbetrieb | emergency mode |
| Notbetrieb | emergency mode of operation |
| Notbrems | emergency braking |
| Notbremsgriffe | emergency braking handle |
| Notbremshebel | emergency brake lever |
| Notbremskontakte | emergency brake contacts |
| Notbremsschalter | Emergency braking switch |
| Notbremsschalter | emergency braking switch/es |
| notdürftigen Fortsetzung der Fahrt | emergency travel |
| Noteinrichtungen | Emergency devices |
| notentriegelt | emergency-unlocked |
| Notentriegelungskontakt | emergency unlocking contact |
| Notfahrt | Emergency drive |
| Notfahrtbetrieb | emergency drive mode |
| Notfahrtbremssollwert | emergency drive braking setpoint |
| Notfahrtprogramm | emergency drive program |
| Notfahrt-Zugleitungen | emergency run vehicle lines |
| notgelöst | emergency release of |
| Notiz | report |
| Notlöse | emergency release |
| Notlöseanschluss | emergency release terminal |
| Notlösebetrieb | emergency release operation |
| Notlöseeinrichtung | emergency release device |
| Notlösefunktion | emergency release function |
| Notlösehydrogerät | emergency release hydro device |
| Notlösekonzept | Emergency brake release design |
| Notlöseschleife | Emergency release loop |
| Notlösevorrichtung | emergency release device |
| Notsprechstelle | emergency communication station |
| Notstart-Modul) | emergency start module |
| NOWE | NOWE |
| NSE | EUCE |
| Nullstellung | zero position |
| Nullstellung des Sollwertgebers | setpoint device zero position |
| Nut | groove |
| Nutzungsausfall | service failure |
| o.g. | above-mentioned |
| obere | upper |
| obere Endlage | upper limit position |
| oberen Lampen der Blinkleuchten | topmost blinker lamps |
| oberen Wagenkastenbereich | upper section of the carriage body |
| Oberfläche | surface |
| Obergrenze | Upper limit |
| Obergrenze bzw. Untergrenze | upper or lower limit |
| Obergrenzen | upper limits |
| oberhalb bzw. unterhalb | above or below |
| Oberkante | Top |
| Oberkante | Upper edge |
| Oderverknüpfung | OR operation |
| offen | open |
| Offenhaltezeit | automatic closing time |
| Offenhaltezeit | remain open time |
| Offenhaltezeit der Türen | length of time doors are open |
| öffnen / schließen | open/close |
| öffnen nach außen | open outwards |
| öffnen und schließen | open and close |
| öffnen/schließen | open/close |
| Öffnungsversuch | opening attempt |
| Öffnungszeit | opening time |
| Offsetabgleich | offset adjustment |
| Ohm | Ohm |
| ohne Ausachsen | without removing the axles |
| ohne elektrisch zu kuppeln | without coupling electrically |
| ohne Funktion | non-functional |
| ohne Stromversorgung | without a power supply |
| OK | top edge |
| Öl | oil |
| Ölbehälter | oil container |
| Ölleitung | oil pipe |
| Ölstand | oil level |
| Ölstandsfenster | oil level check window |
| Ölstrom | oil flow |
| Onboard DataBase System | Onboard Database System |
| optigrau | optigrey |
| Option | Option |
| Option | optional |
| optischem Wege | optical paths |
| Ordner | Folder |
| örtlichen Dienstvorschriften | Local regulations |
| Papierkorb-Papier | Refuse bin - Paper |
| Parameter Bereitstellung | Parameter preparation |
| Parameter der Fahrzeugsteuer-SW | vehicle control system software parameters |
| Parameter in der Fahrzeugsteuerung | vehicle control system parameters |
| Parameterfeld | Range of parameters |
| parametrierbare | configurable |
| passiv | passive |
| PCMCIA Karte | PCMCIA card |
| PC-Node-Card | PC node card |
| PC-Node-Karte | PC node card |
| PC-Programms | PC program |
| per digitaler Eingabe eingelesen | entered digitally |
| per HW-Steuerung | by the hardware control system |
| per Taster | using the push button |
| permanent | Continuous |
| permanent | permanently |
| Pflichtenheft | specification manual |
| Pflichtenheft IBIS | IBIS specification manual |
| Pflichtenheft-Katalog | specification manual catalogue |
| PH | specification manual |
| Phase | Phase |
| Phasenstrommessung | Phase current measurement |
| Pilzkopftaster | mushroom head pushbutton |
| Pilzschlagtaster | mushroom button |
| PI-Regler | PI controller |
| Plattform | Platform |
| Platzhalter | place holder |
| Plausibilität | plausibility |
| Plausibilitätsüberwachung | Plausibility monitoring |
| Plexiglasscheibe | perspex panel |
| plombierbaren | sealable |
| plombierten Schalters | sealed switch |
| Pneumatische | pneumatic |
| Pneumatische Lendenwirbelstütze | pneumatic lumber support |
| Polstermaterial | upholstery material |
| Polsterträger | base for the upholstery |
| portalseitig | on the portal frame side |
| Position | item |
| Positionsnummer | item number |
| Potentialgetrennte Spannungsversorgungskarte | Electrically isolated voltage supply card |
| Prallelement | Deflector |
| Prallschloss | Deflector lock |
| prinzipielle Konzept | principal design features |
| Priorität | Priority |
| Produktplattform | product platform |
| Profil-Knaufzylinder | Profile cylinder knob |
| Profilleisten | profiles |
| Programmiermodus | programming mode |
| Programmspeicher | Program memory |
| projektbezogene | project-related |
| Projektdarstellung | design drawing |
| Projektierung der Displaysoftware | Display software design |
| Projektierung eines Fahrzeugleittechniksystems | vehicle control system design |
| Projektierungsphase | design stage |
| projektspezifisch | project-specific |
| Projektzeichnung | Project drawing |
| proportional | proportional |
| Proportionalventil | proportional valve |
| protective shutdown | protective shutdown |
| Prozessor | Processor |
| Prozesswerte | operational data |
| pulsweitenmodulierte | PWM |
| Pultaufsatz | Console-mounted device |
| Pultbeleuchtung | console illumination |
| Pultgriff | console grip |
| Pulthöhe | console height |
| Pulttafel | control panel |
| pulverbeschichtet | powder-coated |
| Pumpenmodul | pump module |
| Punkt | Item |
| punktförmige Zugbeeinflussung | Intermittent automatic train running control |
| punktförmige Zugbeeinflussung | Intermittent automatic train running control |
| Punktuelle | intermittent |
| Putzschlüssel | cleaning key |
| PVC-Schlauch | PVC hose |
| PVC-Schlauch „Befüllen | PVC Fill hose |
| PWM | PWM |
| PZB | IATC |
| PZB | Intermittent automatic train running control |
| PZB (Punktförmige Zugbeeinflussung) | intermittent automatic train running control |
| PZB Selbsttest Zwangsbremse | Intermittent ATC self-test ATS |
| PZB Selbsttest Zwangsbremse | Intermittent automatic train running control self-testing automatic braking |
| PZB-Bedieneinheit | IATC console |
| PZB-Bediengerät | IATC control device |
| PZB-Bremse | IATC brake |
| PZB-Gefahrenbremse | IATC hazard braking |
| PZB-Kombikoppelspulen | composite IATC coupling coils |
| PZB-Steuereinheit | intermittent ATC control unit |
| PZB-Überbrückung | IATC Bridging |
| PZB-Zwangsbremsanforderung | IATC ATS request |
| PZB-Zwangsbremse | IATC ATS |
| PZB-Zwangsbremsfunktion | IATC ATS function |
| Quarzsand | quarzt sand |
| Querantrieb | transverse drive unit |
| Querlenker | Transverse control arms |
| Quersicherung | Transverse restraint |
| quittiert | acknowledged |
| Quittierung der Störmeldungen erfolgt | Fault reports are acknowledged |
| Radabgleich | wheel adjustment |
| Raddrehzahl | Wheel RPM |
| Raddurchmesser | wheel diameter |
| Radfangschuhe | Wheel brackets |
| Radreifen | wheel rim |
| Radreifenabgleich | wheel rim adjustment |
| Radreifenbreite | Wheel rim width |
| Radreifendurchmesser | wheel rim diameter |
| Radsatz | wheel set |
| Radsatzdrehzahl | Wheel set RPM |
| Radschutzkästen | wheel guard boxes |
| Radverschleißes | wheel wear |
| Radvorleger | Stop block |
| Rahmenteilen | frame sections |
| RAL 9005 | RAL 9005 |
| RAM | RAM |
| RAM- oder ROM-Fehler | RAM or ROM error |
| Rampenanpassung | ramp adjustment |
| Randbedingungen | constraints |
| Rastbolzen | stop bolt |
| Raste | click-stop |
| rastende | notched |
| Rasteraufbauleuchte | louvred surface mounted light fixture |
| Rastereinbauleuchte | Louvred recessed light fixture |
| rastierte | notched |
| rastierten | click-stop |
| Rastierung | notch |
| Raststellung | click-stop position |
| Rastung | click-stop |
| Raumrichtung | spatial axis |
| Raunheimer | Raunheim |
| reagiert | responds |
| Reaktion | Reaction |
| Reaktionen der VTCU-Steuerung | VTCU control responses |
| Reaktionen des Fahrzeuges | vehicle responses |
| Reaktionsmoment | reactive moment |
| realisiert | embodied |
| realisiert | involves |
| realisiert durch | facilitated by |
| Realisierung | embodied |
| Realisierung mittels | embodied as |
| REBS | REBS |
| REBS Zentralschmiertechnk GmbH | REBS Zentralschmiertechnik GmbH |
| REBS-Spurkranzschmieranlage für Schienenfahrzeuge | REBS wheel flange lubrication unit for rail vehicles |
| Rechnergestütztes Betriebsleitsystem | Computer-operated control system |
| rechnerisches Model | computational model |
| Rechnerkarten | VCUs |
| Rechnerkern | CPU |
| rechte Fahrzeug-/Zugseite | right-hand side of the vehicle/train |
| rechts / links / oben / unten | right / left / up / down |
| rechtzeitiges | in a timely manner |
| redundant | in a redundant manner |
| redundantes Signal | redundant signal |
| Redundanzkonzept | redundancy principle |
| Referenzgeschwindigkeit | reference speed |
| Referenzrad | reference wheel |
| Referenzradgeschwindigkeit | reference wheel speed |
| Referenzwerten | Reference values |
| Refreshrate für alle Signale | refresh rate for all signals |
| regelbar | adjustable |
| Regelung des Gleitschutzes | Wheel-slide protection control |
| Register | Thumb index |
| Registrier | logging |
| Registriereinrichtungen | logging equipment |
| registrieren | log |
| Registrierung | logging |
| Registrierung | recording |
| Reibfläche | friction surface |
| Reibscheibe | friction disc |
| rein konventionell | purely conventionally |
| Reinigung | cleaning |
| Reinigungmodus | Cleaning mode |
| Reinigungspersonal | Cleaning staff |
| Reinigungsschalter | Cleaning switch |
| Relaisplatine | - Relay board |
| Reserveeingang | reserve input |
| Reservesignale | Reserve signals |
| Reservewortes | reserve word |
| Reservierung | Reservation |
| Restunwucht | residual imbalance |
| Restwelligkeit | Residual ripple |
| resultierende | resultant |
| Reversierung | Reversing action |
| Reversierungen | reverse actions |
| Reversierverhalten | door reversing behaviour |
| Reversierversuch | reversing attempt |
| Reversierversuche | reversal attempts |
| Revision | Revision |
| Revisionsangaben | Revision details |
| Revisionsöffnung | Service opening |
| Riffelblechplatten | chequered plates |
| Ringspeicher | toroidal-core memory |
| RMS | RMS |
| Rohr- und Schlauchleitungssystem | pipe and hose line system |
| Rohrenden mit Gewinde | threaded pipe ends |
| Rollen | coasting |
| Rollstuhl | wheelchair |
| Rollstuhl/Kinderwagen Kab. | wheelchair/pram Cab |
| Rollstuhlanlage | Wheel chair system |
| Rollstuhlfahrer | wheelchair driver |
| Rollstuhl-Klapprampen | wheelchair folding ramp |
| Rollstuhlplatz | Wheelchairs |
| Rollstuhlplätzen | wheelchair parking spaces |
| Rollstuhlstellplatz | wheelchair station |
| ROM | ROM |
| Rotationsbewegung | rotating speed |
| rote LED | red LED |
| roter Leuchtdrucktaster | red illuminated pushbutton |
| Routen | routes |
| RS232 | RS232 |
| RS422 | RS422 |
| RS485 | RS485 |
| RS485 MVB Gateway | RS485 MVB Gateway |
| RS485-Bus | RS485 bus |
| Rückeinspeisung | return feed |
| Rückenlehne | backrest |
| Rückenlehneneinstellung | Back rest adjuster |
| Rückenteile | backrest components |
| Rückfallebene | fallback system |
| Rückgemeldete Zugkraft DCU | Feedback tractive power DCU |
| Rückkehr aus einer Sonderfunktion | return to the standard screen from a special function |
| Rückkopplung | feedback |
| Rückkühlgerät | Return-cooling unit |
| Rückmeldung | Feedback |
| Rückrollerkennung | Reverse coasting has been detected |
| Rückschlagventil | unidirectional restrictor valve |
| Rücksetzen | Resetting |
| Rückspeisespannung | Regeneration voltage |
| Rückspeisung | regeneration |
| Rückwärts | Reverse |
| Ruhestellung | Initial position |
| rüstet sich auf | activates itself |
| Rüstzustand | activation status |
| Rüstzustand der DCU | DCU activation status |
| Rüstzustände | states of activation |
| rutschhemmender | anti-slip |
| rutschsicherem | non-slip |
| s.u. | see below |
| SA | pantograph |
| SA Heben | Raise pantograph |
| sachgerechten Umgang | proper use |
| Sammelschiene | bus bar |
| Sandabgabe | sand dispersion |
| Sand-Absperrung | Sand gate |
| Sandanforderung | request for sand |
| Sandanlage | sand dispersion unit |
| Sandbehälter | Sand reservoir |
| Sand-Dosier- und Absperreinrichtung | Sand feed regulation and shut-off system |
| Sandeinfüllklappe | Sand charging flap |
| Sandeinfüllstutzen | Sand charging inlets |
| Sanden | sand |
| Sanden | Sanding |
| Sandgabe | Sand dispersion |
| Sand-Kompressor | Sand compressor |
| Sandmenge | Sand quantity |
| Sandqualität | Sand quality |
| Sandrohr | sandpipe |
| Sandrohranordnung | Sand pipe arrangment |
| Sandstreuanlage | Sand dispersion unit |
| Sandstreueinrichtung | Sand dispersion system |
| Sandstreueinrichtung | sand dispersion unit |
| Sandstreueinrichtungen | sand dispersion system |
| Sandstreueinrichtungen | sand dispersion units |
| Sandstreuschlauch | Sand dispersion hose |
| Sandungsanlage | sanding unit |
| Sandwichplatten | sandwich panels |
| Sanftanlauffunktion | soft-start function |
| Sattel | caliper |
| Säulenbekleidung | pillar panelling |
| Schalldämmwert | Sound insulation value |
| Schallöffnungen | acoustic openings |
| Schaltausgang | switch output |
| Schalter | switch |
| Schalter | Switch |
| Schalter | switches |
| Schalter neben dem KWR | next to |
| Schalterstellungen | switch positions |
| Schaltertyp | switch type |
| schaltet | gates |
| schaltet | switches |
| schaltet nicht aus | not deactivated |
| schaltet nicht ein | not activated |
| Schalthandlungen | Control activities |
| Schaltkasten | Switch box |
| Schaltleitung | switch control |
| Schaltpläne | Wiring diagrams |
| Schaltschrank | switch cabinet |
| Schaltschwellen | switching thresholds |
| Schaltspannung | turn-on voltage |
| Schaltstrom | turn-on current |
| Schaltung der Außenbeleuchtung | Exterior light switching |
| Schaltverzögerung | Switching delay |
| Scheiben | Glazing |
| Scheibeneinfassrahmen | window trim |
| Scheibenwaschen/-wischen | Wash / Wipe windscreen |
| Scheibenwischen | Wipe windscreen |
| Scheibenwischer | windscreen wiper |
| Scheibenwischer/-waschanlage | Windscreen wiper/washer unit |
| Scheibenwischeranlage | windscreen wiper system |
| Scheibenwischerarm | Windscreen wiper arm |
| Scheibenwischerblatt | Windscreen wiper blade |
| Scheibenwischermotor | Windscreen wiper motor |
| Scheibenwischersteuerung | windscreen wiper control system |
| Scheinwerfer | Headlight |
| Scheinwerfer-/Leuchten-Kombinationen | headlight / lamp combinations |
| Scheinwerferabdeckung | Headlight cover |
| Scheinwerfercombinationen | combined headlight units |
| Schichtdicke | coating thickness |
| Schiebefenster | Sliding windows |
| Schiebefenstereinheit | sliding window unit |
| Schiebefensterrahmen | sliding-window frame |
| schienenbezogene Funktionen | track-related functions |
| Schienenbremse | track brake |
| schienengebunden | track-bound |
| Schienenkopf | rail head |
| Schienenkopfflanken | flank of the rail head |
| Schienenoberkante | Top of rail |
| Schienenräumer | rail sweeper |
| Schienenschuhe | rail shoes |
| Schiff | ship |
| Schiffsboden | deck of the ship |
| Schiffstransport | maritime transportation |
| Schiffstransport | Transportation by sea |
| Schiffsvibrationen | ship vibration |
| Schlagen durch Spiel | knocking due to tolerance |
| Schlagtaster | impact switch |
| Schläuche | hoses |
| Schleife | loop |
| schleppt | tows |
| Schleuder | slip |
| Schleudern | slipping |
| Schleuderschutz | anti-slip regulator |
| schließen | close |
| Schließplan | Lock layout |
| Schließsystem | Locking system |
| Schließvorgang | closing process |
| Schließzeit | closing time |
| Schloss | lock |
| Schluss- und Bremslicht | Tail and brake light |
| Schlüssel | key |
| Schlüssel abziehen | Withdraw key |
| Schlüssel-Nr. | key number |
| Schlüsselschalter | key switch |
| Schlusslicht | tail light |
| Schlusssignal | terminal signal |
| Schmierimpuls | Lubrication pulse |
| Schmierimpulsintervall | Lubrication pulse interval |
| Schmierintervallen | lubrication intervals |
| Schmiermittelbehälter | Lubricant reservoir |
| Schmiermittelbehälter | Lubricant reservoirs |
| Schmierstoffmengen | amounts of lubricant |
| Schmutzfänger | Dirt trap |
| Schnellabrüsten | Rapid deactivation |
| Schnellabrüsten des Fahrzeuges | Rapid vehicle deactivation |
| Schnellabrüstfunktion | rapid deactivation function |
| Schnittstellen der Leittechnik | Control system interfaces |
| Schnittstellensignale | Interface signals |
| Schrankteil | cabinet assembly |
| Schraubenfeder | coil spring |
| Schritt | Step |
| Schritt C | Step C |
| Schritt B | Step B |
| Schritte | steps |
| Schritten | intervals |
| Schürzenklappe | skirting panel |
| Schütz | contactor |
| Schütz | overvoltage protection |
| Schutzabschaltung | protective shutdown |
| Schutzdeckel | Protective cover |
| Schutzgitter | Guard |
| Schutzklasse | Protection class |
| Schützkontakt | earthing contact |
| Schutzlappen | protective flaps |
| Schutzverkleidungen | Protective clothing |
| Schwanenhals | Gooseneck |
| schwarzhinterlegtem Balken | a black background |
| Schwelle für Spannungsumschaltung | Voltage switch threshold |
| Schwenkarm | pivot arm |
| Schwenkbewegung | swinging movement |
| Schwenkschalter | rotary switch |
| Schwenkschiebetüren | plug doors |
| Schwerpunktlagen | Centroidal points |
| schwimmende Lagerung | floating bearing |
| Schwingkreis | resonant circuit |
| Schwingsystem | anti-vibration system |
| Seite | Page |
| Seite | side |
| Seitenabweichung | lateral deviation |
| Seitenfenster | Side windows |
| Seitenpult | Lateral control panel |
| Seitenscheiben | side windows |
| Seitenwand | sidewall |
| Seitenwandbekleidung | Sidewall panelling |
| Seitenwänden | side walls |
| Sekundärfeder | secondary suspension |
| Sekundärfeder-auflagen | Secondary suspension support points |
| selbst AUSgeschaltet | deactivated itself |
| selbstbelüfteten | self-ventilating |
| Selbsthaltefunktion | latching function |
| Selbsthaltung | latching |
| Selbsthaltung der Zwangsbremse | ATS latching |
| Selbstschalter | automatic circuit breaker |
| selbstständig | automatically |
| Selbsttest des Moduls | module self-test |
| Selbsttest- und Kalibrierungs-Durchlauf | self-test and calibration routine |
| Selbsttests | Self-testing |
| Selektivruf-Betrieb | Selective-call mode |
| Sende- und Durchsagetaste | transmit and announce button |
| Sendeeinrichtung | Transmitter |
| Senkbefehl | lowering command |
| Senken des Stromabnehmers | lowering the pantograph |
| Senkrichtung | lowering direction |
| Sensorsignal | sensor signal |
| separat | in isolation |
| separat aufgezeichnet | taped separately |
| Service-PC | service PC |
| Serviceprogramm | service program |
| Serviceschnittstelle | service interface |
| Service-Schnittstelle der VTCU | VCTU service interface |
| setzt sich aus | consists of |
| setzt sich aus | is comprised of |
| SGF-SP.1M24.2MV24.D.K. | SGF-SP.1M24.2MV24.D.K. |
| sicher | reliably |
| sicherer Stillstand | assured standstill |
| sichergestellt | ensures |
| Sicherheit des Betriebs | operational safety |
| Sicherheitsbestimmungen | safety rules and regulations |
| Sicherheitsbremse | Safety brake |
| Sicherheitseinrichtungen | Safety devices |
| Sicherheitshinweise | safety symbols |
| Sicherheitsrelais | safety relay |
| sicherheitsrelevante Ausgänge | safety-relevant outputs |
| Sicherheitsschleife | safety loop |
| Sicherheitsventil | safety valve |
| Sicherheitsvorschriften | safety instructions |
| Sichern | securing |
| Sicherung | restraint |
| Sicherung | Securing |
| Sicherung der Räder | Wheel restraint |
| Sicherungen | protection devices |
| Sicherungs-/ Automaten-Überwachung | protection /automatic monitoring functions |
| sicherzustellen | ensure |
| sichtbare Fläche | visible surface |
| Siehe | cf. |
| siehe unter | cf. |
| Sifa | driver's safety device |
| Sifa-ZwBr | Driver's safety device ATS |
| Signal | Signal |
| Signalaustausch | Signals are exchanged |
| Signale | signals |
| Signaleingabe | signal input |
| Signalgeber | signal generator |
| signalgelb | signal yellow |
| signalisieren | signal |
| Signalisierung | signalling |
| Signalisierung der PZB-Zwangsbremsanforderung | IATC ATS request signal |
| Signalisierung der Zwangsbremsanforderung | ATS request signal |
| Signalisierung nach Aussen | an external signal |
| Signalisierung über Hardwareschleife | hardware loop signal |
| Signalisierung über Hardwareschleife | hardware loop signal |
| Signalton | acoustic signal |
| Signalüberwachung | signal monitoring |
| Signalzuständen | signal states |
| silbern | silver |
| Sind beide Signale gleichzeitig gesetzt | If both signals are set simultaneously |
| sind einzuhalten | must be observed |
| sind farbig markiert | have coloured markings |
| sind Grundlage | constitute the basis |
| sind Hinweise auf | indicate |
| Sink-Time | sink time |
| Sitz- und Rückenkissen | seat and backrest |
| Sitz- und Rückenteile | seat and backrest components |
| Sitzanordnung | seating arrangement |
| Sitzfläche verlängert bzw. verkürzt | length of the seat can be increased or decreased |
| Sitzkissen | seat cushion |
| Sitzkissentiefeneinstellung | Seat cushion height adjuster |
| Sitzrahmen | seat frame |
| Sitzschale | Seat shell |
| Slaves | slaves |
| so reell wie möglich | as realistically as possible |
| sofort gesperrt | immediately disabled |
| soft shutdown | soft shutdown |
| Software | software |
| Software-Erstellung | software creation |
| Softwarekonzept | software design |
| Softwarepakete | Software packages |
| Software-Units | software units |
| sog. | so-called |
| solange | as long as |
| soll | is designed to |
| Sollwert | setpoint |
| Sollwert | setpoint |
| Sollwert des Drehmomentes | torque setpoint |
| Sollwertaufbereitung | setpoint preparation |
| Sollwertbereich | setpoint range |
| Sollwerte | target values |
| Sollwertgeber | setpoint device |
| Sollwertgebers | setpoint device |
| Sollwertgeber-Stellungen | Setpoint device positions |
| Sollwertgebervorgabe | setpoint device setting |
| Sollwertkanal | Setpoint channel |
| Sollwertvorgabe für das Fahren/Bremsen | drive/brake setpoint |
| Somit | Consequently |
| Sommer | Summer |
| Sommerstellung: | Summer setting |
| Sonderansage | special announcement |
| Sonderaufzeichnung | special recording |
| Sonderbetrieb „Notfahrt | special Emergency drive mode of operation |
| Sonderfunktion Systemmeldungen | special function system reports |
| Sonderfunktionen | Special functions |
| Sondermaske | special function screen |
| Sonnenschutzrollo | Sun blind |
| Sonstige | Miscellaneous |
| sowie | and |
| Spannband | Tensioning strap |
| Spannbügel | tension bracket |
| Spannschloss | Turnbuckle |
| Spannungsmessung | Voltage measurement |
| Spannungspunkt | Voltage point |
| Spannungsumschaltung | Voltage switch |
| Spannungsvergleich | voltage comparison |
| Spannungsversorgung der DCU | DCU power supply |
| Spannungswandler | voltage transformer |
| Speicherbereichumschaltung | Memory switching |
| Speicherladeschaltung | accumulator charging set-up |
| Speicherrücksetzung | memory reset |
| Speicherumschaltung | Data storage switching |
| Speisegeräte | feeder |
| Speisespannung | Supply voltage |
| Speisung | feeding |
| sperren | Disable |
| Sperrholzplatten | plywood panels |
| Spezialfunktionen | special functions |
| Spiegel | mirror/s |
| Spiegelarm | mirror arm |
| Spiegelblattverstellung | Mirror pitch adjustment |
| Spiegeleinstellung | Mirror setting |
| Spiegelfläche | mirror surface |
| Spiegelglas | Polished plate glass |
| Spiegelheizung | Mirror heating |
| Spiegelkopf | head of the mirror |
| Spiegelträgerplatte | mirror backing panel |
| Spiegelverstellschalter | mirror adjuster switch |
| Spiegelverstellung | Mirror adjustment |
| Spielfreiheit | absence of play |
| Spitzen- und/oder Schlusssignal | peak and/or terminal signal |
| sporadischer | sporadic |
| Sprache | Language |
| Sprachspeicher | voice store |
| Sprech- und Datenfunkgeräte | voice and RF data transmission devices |
| Sprechfunk | radio-telephony |
| Sprechfunkbetrieb | radio-telephone connection |
| sprechstelle | communication station |
| Sprechstelle | passenger communication station |
| Sprechstelle Annahme | Accept passenger call |
| Sprechstelle Löschen | Cancel passenger call |
| Sprechtaste | Talk button |
| Sprechverbindung | Voice communication |
| Sprechwunsch | Request contact |
| Sprechwunsch eines Fahrgastes | Passenger wishes to speak |
| Sprechwunsch Stellwerk | Request contact signal box |
| Spritzdüse | spray nozzle |
| Sprünge | Steps |
| Spulenkern | coil core |
| Spurkranz | wheel flange |
| Spurkranzschmieranlage | wheel flange lubrication unit |
| Spurkranzschmierung | flange lubrication |
| Spurkranzschmierungsanlage | wheel flange lubrication unit |
| Spurweite | Gauge |
| SRAM | SRAM |
| Stand | Version |
| Standard | standards |
| Standard-Helligkeitswert | default brightness value |
| standardisierte | standardised |
| Standardmaske | standard screen |
| Standardwert | standard value |
| Standardwerte | standard default values |
| ständig | continuously |
| ständig fortzählende | continuously sequential |
| ständig überwacht | constantly monitored |
| ständiges | uninterrupted |
| Standlicht | Parking light |
| starr | rigidly |
| Start | initiate |
| Start-Up-Tests | start-up tests |
| Statische Radsatzlast | Static wheel set load |
| statischem | static |
| statischen Ausgleich | static equalizer |
| Statischer Ausgleichsgriff | Static equalisation handle |
| Status | Status |
| Statusanzeige | Status report |
| Statuszeile | status line |
| Steck- und Schraubverbindungen | plug and screwed connections |
| stecken | insert |
| Steckerverbinder | plug connector |
| Steckklappen | insertable flaps |
| Steckschlüssel | socket spanner |
| stehen zur Verfügung | are available |
| stehen zur Verfügung | are available |
| Stehplatz | standing space |
| Stehplatzfläche | standing room |
| steigende Flanke | rising edge |
| steigende Spannung | increasing voltage |
| Steigungen | inclines |
| Stelle : | Dept. : |
| Stellplätze für Kinderwagen/Rollstuhl | parking spaces for pram / wheelchair |
| Stellung [V] | position [D] |
| Stellung des Sollwertgebers | setpoint device position |
| Stellung ungleich | a position other than |
| Stellungen | positions |
| Stellwerksbereich | near points |
| Stern | Star |
| Steuer- und Statussignale | control and status signals |
| Steuerausgänge | control outputs |
| Steuerbefehl | control command |
| Steuerein- und -ausgänge | control inputs and outputs |
| Steuereingang am Copilot | co-driver control input |
| Steuereingänge | control inputs |
| Steuereinheit | control unit |
| Steuerelektronik | control electronics |
| Steuerleitung | control line |
| steuern | control |
| Steuerschalter | control switch |
| Steuerschalter | control switch/es |
| Steuerschalter-Stellung | Control switch position |
| Steuerung der IBIS-Peripherie | IBIS periphery control unit |
| Steuerung des Stromabnehmers | pantograph control system |
| Steuerung Stromrichtergeräte | power converter control units |
| Steuerung von Referenzwerten | Reference value control |
| Steuerungstechnik | control technology |
| Steuerungstechnik | control technology |
| Steuerungsteil | control unit |
| Stichkanal | Branch duct |
| Stillstand des Fahrzeuges | vehicle standstill |
| Stillstandsignal | standstill signal |
| Stirnlicht | front light |
| Stopp | stop |
| Stör- und Betriebsmeldungen | fault and status messages |
| Störklasse | fault category |
| Störklassen | Fault categories |
| Störmeldespeicher | Onboard Database System |
| Störmeldetext | fault report text |
| Störmeldetrigger | fault report trigger |
| Störmeldung | fault report |
| Störmeldung | fault report |
| Störtexte | fault messages |
| Störtrigger | fault trigger |
| Störtrigger | fault triggers |
| Störung | fault |
| Störung der PZB | Intermittent ATC malfunction |
| Störung ist aufgetreten | Fault has occurred |
| Störung Kupplung | Coupling fault |
| Störung PZB | IATC malfunction |
| Störung quittieren | Acknowledge fault |
| Störung/Defekt | Fault/error |
| Störunganzeige | Fault indicator |
| Störungen | faults |
| Störungen | malfunctions |
| Störungsanzeige | fault indicator |
| Störungsdaten | fault data |
| störungsfreier | fault-free |
| Störungsmeldung | fault report |
| Störungsquittierung | Fault acknowledgement |
| Störungsursache | cause of the fault |
| Störungsursache | cause of the fault |
| Stoßbügel | Nerf bar |
| Straßenbahn | light rail vehicle |
| Straßenbahnfahrzeug | light rail vehicle |
| Streckenbeeinflussung | ARS |
| Streckenbeeinflussungseinrichtung | ARS system |
| Streckenbeeinflussungseinrichtung | automatic route setting (ARS) system |
| Streckeneinrichtung | track device |
| Streckenhöchstgeschwindigkeit | maximum route speed |
| Strom | current |
| Strom der Lampen | lamp current |
| Stromabnehmer | pantograph |
| Stromabnehmer heben | raise pantograph |
| Stromabnehmer hebt nicht | Pantograph not raised |
| Stromabnehmer im Einzelfahrzeug/Zug | single vehicle/train pantograph |
| Stromabnehmer im Heben | Pantograph being raised |
| Stromabnehmer im Senken | Pantograph being lowered |
| Stromabnehmer senken | lower pantograph |
| Stromabnehmer senken durch VTCU | VTCU lower pantograph |
| Stromabnehmer senkt nicht | Pantograph not lowered |
| Stromabnehmer unten | Pantograph down |
| Stromabnehmer wird gesenkt | Pantograph being lowered |
| Stromabnehmerhandkurbel | pantograph crank handle |
| Stromabnehmerhandkurbel | pantograph hand crank |
| Stromabnehmerlage | pantograph position |
| Stromabnehmersenken | lowering of the pantograph |
| Stromabnehmersteuerung | pantograph control system |
| Strombegrenzung des Fahrzeuges | Vehicle current limitation |
| Stromlaufpläne | circuit diagrams |
| Stromrichter | power converter |
| Stromrichterbaugruppe | power conversion module |
| Stromrichtergeräte | power conversion units |
| Stromschutz | Current protector |
| Stufe | Step |
| Stufe 1 | Level 1 |
| Stufe 2 | Level 2 |
| stufenlos | in a continuously variable fashion |
| stufenlos | infinitely |
| stufenlos | infinitely variable |
| stufenlos | smoothly |
| stufenlos eingestellt | infinitely adjusted |
| stufenlos einstellbar | infinitely adjustable |
| stufenlose Ansteuerung | continuously variable activation |
| stufenlose Dämpfereinstellung | infinitely variable cushion setting |
| stufenlose Höheneinstellung | infinitely variable height setting |
| stufig | in a stepped fashion |
| Stützbetrieb | back-up mode |
| Stützkondensator | back-up capacitor |
| Stützkondensatoren | back-up capacitors |
| StVO | German road traffic regulations |
| StVZO | German StVZO road traffic authorisation ordinance |
| Subaru Vista Blue | Subaru Vista Blue |
| Subsysteme | subsystems |
| Sub-Systemen | subsystems |
| Summenbremssignal | Composite brake signal |
| Summen-Signal | composite signal |
| Summenstörlampe | cumulative fault lamp |
| Summenstörmeldung | Summary fault report |
| Summenstörung | Summation fault |
| SW | software |
| S-Wagen | S-Car |
| S-Wagen | S-Car/s |
| SW-Befehl | software command |
| SW-Dokumentation | Software documentation |
| SWMV Nr. | SWMV No. |
| synchron | synchronously |
| systemabhängigen | system-specific |
| Systembeeinträchtigungen | system problems |
| Systemdokumente | system documents |
| Systemkabel | system cabling |
| Systemmeldungen | System reports |
| Systemreaktion | System response |
| Systemüberwachung | system monitoring |
| Tacho | Tacho |
| Tachobeleuchtung | tacho ilumination |
| Tachometer | tachometer |
| Tages-Kilometerstand | Daily odometer reading |
| Taktsperre | clocking disable |
| Taktung | Clocking |
| Taktung aus | Clocking off |
| Taktung ein | Clocking on |
| Tank | tank |
| Task | task |
| Taskindex | task index |
| Taste | button |
| Taste | key |
| Taste | pushbutton |
| Taste „Fahrerruf | Call driver button |
| Taste F1 | F1 key |
| Taste F2 | F2 key |
| Taste F3 | F3 key |
| Taste F4 | F4 key |
| Taste 'Kamera' | 'camera' pushbutton |
| Tastenbetätigung | press the pushbutton |
| tauschen | exchange |
| TDG | PB |
| TDG | PB/s |
| TDG1 | PB1 |
| TDG2 | PB2 |
| TDS-Uploader | TDS uploader |
| Technik | equipment |
| technischer Schaden | technical problem |
| Teil | component |
| Teil | Section |
| teilautomatische | semi-automatic |
| Teil-Benennung | Name of equipment |
| Teilfunktionsbeschreibung | Description of subfunction |
| Teilpflichtenheft | module specification manual |
| teilweise | partially |
| Telegramm | Telegram |
| Teleskop-Türfeststeller | Telescopic door stay |
| Temperatur | temperature |
| Temperaturbereich | temperature range |
| Temperature Test | Temperature test |
| Temperaturen der Fahrmotoren | traction motor temperatures |
| Temperaturüberwachung | temperature monitoring |
| Tempomat | Speed control |
| temporär | temporarily |
| Terminal-A | Terminal A |
| Testmuster | test pattern |
| thermischer Dauerstrom | thermal continuous current |
| Tiefentladung | total discharge |
| tiefgezogenen | deep-drawn |
| Tieflader | low loader |
| tiefschwarz | pitch black |
| Tiefstlage | lowest position |
| Titel | Title |
| Toleranz | tolerance |
| Toleranzzeit | tolerance period |
| Totmann | deadman |
| Totmann | deadman's button |
| Totmannbetätigung | Actuation of the deadman's button |
| Totmanntaster | deadman's button |
| Totmanntaster | deadman's button/s |
| Totmann-Taster | deadman's button |
| Traffic RAM Test | Traffic RAM Test |
| Trafos | transformers |
| Trägerblech | Mounting plate |
| Trägerfrequenz | Carrier frequency |
| Train Diagnostic System (TDS) | Train Diagnostic System (TDS) |
| Traktion | traction |
| Transient | transient voltage |
| Transistor | transistor |
| Transport- und Verzurrkonzept | Transportation and lashing concept |
| Transportsicherung | transportation safety |
| Transtechnik | Transtechnik |
| Treibertyp | driver type |
| Treibradsatzwelle | Powered wheel set shaft |
| Trenner | disconnections |
| Trenner | isolating link |
| Trennstelle | decoupling point |
| Trennstelle | sectioning point |
| Trennung der Fahrzeugkupplung | vehicle coupling separation |
| Trennwand | Partition |
| Trieb- und Laufdrehgestelle | powered and non-powered bogies |
| Triebachse | drive axle |
| Triebdrehgestell | powered bogie |
| Trieb-Drehgestell | Powered bogie |
| Triebdrehgestellbremsen | powered bogie brakes |
| Triebfahrwerk | powered bogie |
| Triebrad | Drive wheel |
| Trigger-Signale | trigger signals |
| Trittfläche | tread |
| TRUE | TRUE |
| TSG-interne Absicherung | internal door control unit protection |
| TSGs | door control units |
| Tunnelstrecken | tunnel stretches |
| Tür 1A öffnen | open door 1A |
| Tür 1B öffnen | open door 1B |
| Tür frei | Door enable |
| Tür gestört | door malfunctioning |
| Tür in Betrieb | door in operation |
| Tür ist nicht sicher | door is not safe |
| Tür ist offen | door is open |
| Tür ist sicher | door is safe |
| Tür öffnen | open door |
| Tür x gestört | door x malfunctioning |
| Tür x ist sicher | door x is safe |
| Tür X notentriegelt | door X emergency unlocked |
| Türabdichtung | Door sealing |
| Türantrieb | door drive |
| Türaushub | Door lifting |
| Türaushub | Door opening |
| Türautomatik | automatic door system |
| Türbeleuchtung | door illumination |
| Türbereich im Fahrgastraum | passenger compartment door zone |
| Türblatt | door leaf |
| Türblatttaster | door leaf buttons |
| Turbolub-System | turbolube system |
| Turbolub-Verteiler | Turbolube distributor |
| Türbürste | Door sweep |
| Türdrücker | door handle |
| Türen öffnen | Open doors |
| Türen schließen | Close doors |
| Türen Zentral Öffnen | Master doors open |
| Türen zentral öffnen links | Doors master open left |
| Türen zentral öffnen rechts | Doors master open right |
| Türfehler | door error |
| Türfeststeller | door stay |
| Türflügel | door leaf |
| Türfreigabe | door enable |
| Türfreigabe linke Fahrzeugseite | Door enable on left of vehicle |
| Türfreigabe löschen | Cancel door enable |
| Türfreigabe löschen | Cancel door enable |
| Türfunktion | door functionality |
| türkis | turquoise |
| Türkriterium | Door criterion |
| Türnotentriegelung | emergency door unlocking device |
| Türnotentriegelungen | Emergency door release mechanisms |
| Türnotentriegelungen für Fahrgäste. | Emergency passenger door release mechanisms. |
| Tür-Nr. | Door No. |
| Türnummer | door number |
| Türöffnungstaster | Door open button |
| Türöffnungswunsch | Open door request |
| Türrahmen | door frame |
| Türraum | door area |
| Türraumbeleuchtung | door area lighting |
| Türsäule | door pillar |
| Türsäulenbekleidung | door pillar panelling |
| Türschleifenunterbrechung | Door loop interruption |
| Türschließen | Door closing |
| Türschließsignal | door-closing signal |
| Türschloss | door lock |
| Türschutzkastenklappe | door protection box flap |
| Türseitenauswahl | door side is selected |
| Türsprechstelle | door communication station |
| Türstellungen | door positions |
| Türsteuerfunktionen | door control functions |
| Türsteuergeräte der Fa. Bode | Bode door control units |
| Türsteuergeräten | door control units |
| Türsteuerung | door control system |
| Türstörung | door malfunction |
| Türsystem | door system |
| Türtaster | door buttons |
| Türtaster betätigt | door button pressed |
| Türverkleidung | Door panelling |
| Türweg | Door path |
| Türwunsch | door request |
| Typ | model |
| Typ Valeo | Valeo model |
| u.a. | among other things |
| u.a. | including |
| über BSG und MVB an VTCU übermittelt | transmitted via BCU and MVB to the VTCU |
| über digitale Eingabe-Module | by means of digital input modules |
| über digitale Eingabe-Module | by means of digital input modules |
| über digitale Eingaben | by means of digital input signals |
| über eine digitale Ausgabe | by means of digital output signals |
| über eine Rampe | over a ramp |
| Über Eingabe-Module wird erfasst | The input modules record |
| über I/O | via I/O |
| über MVB | via the MVB |
| über Sicherungen | secured by fuses |
| über Zugleitung | via train line |
| Überblick | overview |
| überbrückbar | bypassable |
| überbrücken | bridge |
| überbrückt | bridged |
| Überbrückung | Bridging |
| Überbrückung | Bypassing |
| Überbrückung Fahrsperre | Bridge train stop |
| Überbrückungsschalter | bypass switch |
| Überdrehzahl | excessive RPM |
| überdruck | overpressure |
| Überfall | Ambush |
| Überfallmikrofon | Ambush microphone |
| Überfalltaster | Hold-up button |
| Übergang | Gangway |
| Übergang | joint |
| Übergangsblech | Connecting plate |
| Übergangsbleche | gangway plates |
| Übergangskupplung | Gangway coupling |
| Übergangsstutzen | connecting pieces |
| Überhitzung | overheating |
| überlastfest | overload protected |
| übermittelt | transmitted |
| überschrieben | overwritten |
| Übersetzprofile | gangway tread |
| Übersicht | overview |
| Überspannung | Overvoltage |
| Überspannungsableiter | surge arrester |
| Überstrom | Overcurrent |
| Überstromselbstschalter | automatic overvoltage circuit breaker |
| Übertemperatur | overtemperature |
| übertragen | transferred |
| übertragen | transmitted |
| Übertragungsstörung | Transmission fault |
| überwacht | monitored |
| überwacht und signalisiert | monitored and indicated |
| Überwachung | monitoring |
| Überwachung der Stromabnehmersteuerung | Monitoring of the pantograph control system |
| Überwachung der Stromabnehmersteuerung | Monitoring of the pantograph control system |
| Überwachungen | monitoring |
| Überwachungsfehler | monitoring error |
| Überwachungsschwellen | monitoring thresholds |
| überwiegend | primarily |
| Uhrzeit | time |
| Uhrzeit- und Datumstempel | time and date stamp |
| U-Konsolen | Underside anchor points |
| um 5sec einschaltverzögert | with a Soft Start delay of 5sec |
| um Sandrohre freizublasen | to free the pipes of sand |
| Umfelddaten | environment data |
| Umformer STOP | Converter STOP |
| Umgebung | surrounding area |
| Umgebungshelligkeit | ambient light |
| umgehend | immediately |
| Umgekehrt | On the other hand, |
| umgekehrt | vice versa |
| umgeschaltet | switched |
| umgesetzt | converted |
| Umgruppierung | regrouping |
| Umlenkhebel | bell crank |
| Umrüsten | change over |
| Umschaltschütz | changeover contactor |
| umschaltung | switch |
| Umschaltung auf Fernlicht | switch to high beam |
| Umwählen | Switching |
| Umwandlung | conversion |
| unabhängig | independently |
| unabhängig | regardless |
| unabhängig vom Aufrüstzustand | regardless of the state of vehicle activation |
| Unfallverhütungsvorschriften | OH&S provisions |
| ungepolsterten | unupholstered |
| UNGLEICH NULL | NOT EQUAL ZERO |
| ungültig | invalid |
| ungültige Zustände | invalid states |
| Unit | Unit |
| Unit DC auf der VTCU | VTCU DCU |
| universell einsetzbar sein | universally applicable |
| unmittelbar vor und nach einem Ereignis | immediately prior to and after an event |
| unquittierte Störung | fault that has not been acknowledged |
| Unregelmäßigkeiten | irregularities |
| Unstimmigkeiten | irregularities |
| unter Umständen | might |
| Unterbauklötze | Support blocks |
| Unterbrechung der Fahrdrahtspannung | interruption to the contact wire voltage |
| Unterbrechung der Zwangsbremsschleife | Interruption of ATS loop |
| unterbrochen | interrupted |
| unterbunden | prevented |
| unterdrückt | suppressed |
| untere | lower |
| untere | minimum |
| untere Bekleidung im Türbereich | lower panelling near the doors |
| untere Rasterung | lower grid |
| unteren Endlage | lowered limit position |
| unterer Druckschaltpunkt | lower pressure switch trigger point |
| Unterflur | under the floor |
| Unterflurbereich | sub-floor section |
| Untergestell | undercarriage |
| Untergrenze | Lower limit |
| Unterhalb | Under |
| Untermenüs | sub-menus |
| Unterschere | lower part of the scissor mechanism |
| unterschreiten | under-run |
| Unterseite | underside |
| Unterspannung | Undervoltage |
| unübersichtlichen Stellen | areas of poor visibility |
| unvermeidlichen | inevitable |
| unverzüglich | immediately |
| unwirksam | inoperative |
| unwirksam gemacht werden | rendered inoperative |
| unzulässig | unacceptably |
| Uploader | uploader |
| Urheber | Author |
| usw. | etc. |
| v max. | v max. |
| Vandalismus | vandalism |
| Variablen | variables |
| VCUen | VCUs |
| VCU-Supervision | VCU Supervision |
| Ventilen | valves |
| Ventilsteuerstufe | valve master oscillator |
| Ventilströme | Valve currents |
| Ver- bzw. Entrieglung | can be locked and unlocked |
| veränderbar-nichtflüchtig gespeichert | can be modified and stored in a non-volatile memory |
| Verantwortlichen | parties responsible |
| Verantwortung | responsibility |
| Verantwortung des Fahrers | driver's responsibility |
| verarbeitet | processes |
| Verbandskasten | first-aid kit |
| Verbindungsbohrung | connecting drill hole |
| verbleibt in Selbsthaltung | remaining latched |
| Verbraucherabschaltsignal | load deactivate signal |
| Verbrauchsmittel | consumables |
| Verbundglas | laminated glass |
| Verbundsicherheitsglas | laminated safety glass |
| Verbund-Sicherheitsglas | laminated safety glass |
| Verdichter | compressor |
| verdrahtet | wired |
| verdrahtet zum | wired to the |
| verdrehsicher | torsion-locked |
| Verfügbarkeit des Fahrzeuges | vehicle availability |
| verfugt | filled |
| verhält sich entsprechend | behaves in accordance |
| Verkehrsbetriebs | transport authority |
| Verkehrsunfall | traffic accident |
| Verknüpfung | logical interconnection |
| Verladen | loading |
| Verlassen | Abandoning |
| Verlassen des Fahrzeugstillstandes | when the vehicle is no longer at a standstill |
| verlegt | moved |
| verplombt | lead sealed |
| verpolungsgeschützt | polarity reversal protection |
| verriegelt | locked |
| Verriegelung | Locking mechanism |
| Verriegelungseinheit | locking unit |
| Verriegelungsschalter | interlocking switch |
| Verriegelungsstangen | locking rod |
| Verriegelungsüberwachung | locking monitor |
| Verringerung der Geschwindigkeit | reduction in speed |
| Verrohrung | tubes |
| verschiebbar | displaceable |
| verschiebbaren | sliding |
| Verschiebung | shifting movement |
| Verschleiß | wear and tear |
| Verschleißsegmente | Wearing segments |
| Verschleißteile | wearing parts |
| verschließ- und verstellbare | closable and adjustable |
| Verschmutzungsgrad | ontamination level |
| versehen | allocated |
| Version | version |
| versorgt | fed |
| Versorgungsspannung | supply voltage |
| Versorgungsspannung von 12 V des Funkgeräts | 12 V radio set supply voltage |
| Verspannungen | stress and strain |
| verständigen | notify |
| Verständnis | comprehension |
| Verstärker | amplifier |
| Verstellantrieb | Adjuster unit |
| Verstellschalter | Adjustment switch |
| Verstellung des Außenspiegels | external mirror adjustment |
| vertauschungssicher | non-transposable |
| Verteilung | distribution |
| Vertikaldämpfer | vertical suspension units |
| Vertikalsicherung | Vertical restraint |
| Verwendung | utilisation |
| Verzögerung | delay |
| Verzögerungskräfte | deceleration forces |
| Verzögerungszeit | delay time |
| Verzurren | Lashing |
| Verzurrpunkte | lashing points |
| VGF | VGF |
| Video | Video |
| Video ein | Video on |
| Videoanlage | video unit |
| Videobildschirm | Video screen |
| Videocontroller | video controller |
| Videokamera | Video camera |
| Videomonitor | video monitor |
| Videospeicher | video memory |
| Videosystem | video system |
| Video-Überwachg. | Video surveillance |
| Videoüberwachung | video surveillance |
| Videoüberwachungssystems | video surveillance system |
| Vierersitz | Four-man seat |
| Vierkant | four-square key |
| Vierkant | square-headed tool |
| vierkant-betätigten Schloss | four-square key-actuated lock |
| Vierkantschloss | Square-headed lock |
| Vierkantschlössern | square-headed locks |
| Vierkantschlüssel | square-section key |
| Vierkantschlüssels | four-square Allen key |
| Vierkantvorreiber | Square casement fastener |
| Viersitz | Four-man seat |
| V-ist | V actual |
| vollgrafikfähigem Display | full-graphic display |
| Voltmeter | voltage meter |
| vom aufgerüsteten Fahrerstand aus | from inside the activated driver's |
| vom Fahrdraht gelöst | detached from contact wire |
| vom Fahrer durch Sollwertgeber | from driver using setpoint device |
| vom Fahrerraum aus | from the driver's cabin |
| vom Fahrzeuginnern aus | from inside the vehicle |
| vom Zentralen Öffnen | from Master doors open |
| von Hand | by hand |
| von innen | from the inside |
| von Links nach Rechts | from left to right |
| Vor Antritt der Fahrt | before the commencement of service |
| Vor Aufnahme des Fahrbetriebs | prior to the commencement of service operations |
| vor Bruch gesichert | non-breakable |
| Vor- bzw. Zurückschieben | pushing the xxx forwards or backwards |
| vor den ersten angetriebenen Achsen | in front of the first powered axles |
| vor der Abschaltung | prior to shutdown |
| Vor der Inbetriebnahme des Fahrzeugs | before starting-up the vehicle |
| vor Fahrtantritt | before starting off |
| vor Ort | local |
| vor und nach | prior to and after |
| Vor- und Nachgeschichte | pre- and post-event history |
| Voraussetzung für | In order to |
| Voraussetzung ist jedoch | However, it is a precondition |
| Voraussetzung ist, dass | The provision for this is that |
| voreingestellter | preset |
| voreingestellter Festwert | preset fixed value |
| Voreinstellung | Default setting |
| Vorgabe | default value |
| Vorgabe Bode | Bode default value |
| vorgegebenen Maximalgeschwindigkeit | specified maximum speed |
| Vorgeschichte | pre-fault history |
| vorgesehen | Provision is made |
| vorgewählt | preset |
| Vorhandensein | present |
| Vorheizbetrieb | Preheating operation |
| Vorheizen | Preheat |
| Vorheiztemperatur | Preheating temperature |
| vorreiber | casement fastener |
| Vorreiber | sash fastener |
| Vorschaltgeräte | ballast devices |
| Vorschriften und Hinweise | instructions and advice |
| Vorverarbeitung | pre-processing |
| Vorwahl | Preselect |
| Vorwärts | Forward |
| Voute | cornice |
| VSG | Laminated safety glass |
| VSG Verglasung | Laminated safety glass |
| VTCU | VTCU |
| VTCU -Ausfall | VTCU failure |
| VTCU der DCU | DCU VTCU |
| VTCU-Ausgabe | VTCU output signal |
| VTCU-gesteuert | VTCU-controlled |
| VTCU-SW | VTCU software |
| VxWorks | VxWorks |
| Wachsamkeit | vigilance |
| Wachsamkeit des Fahrers | driver's vigilence |
| Wachsamkeitsbedingung | vigilance criteria |
| Wachsamkeitsüberprüfung | Vigilence testing |
| Wagenbus | carriage bus |
| Wagenbusschnittstelle | carriage bus interface |
| Wagenbustelegramm | carriage bus telegram |
| Wagendach | Carriage roof |
| Wagenkasten | carriage body |
| Wagenkasten innen | Carriage body interior |
| Wagenkastenrohbau | carriage body shell |
| Wagenkastenstirnwand | end walls of the carriage bodies |
| Wagenkastenstirnwände | end walls of the carriage bodies |
| Wagenkastenuntergestell | carriage body underframe |
| Wagenlängsrichtung | along the length of the carriage |
| wählen und bestätigen | select and confirm |
| während | at the same time |
| während | during |
| Während | When |
| Während | whereas |
| während | while |
| während der Fahrt | while the train is moving |
| während der Türfreigabe | while the doors are enabled |
| Während des Betriebes | During operation |
| Während des Fahrbetriebs | while the vehicle is being driven |
| Während des Hochlaufes | During start-up |
| Während des Komponententestes | During component testing |
| Während des Selbsttests | During self-testing |
| während des Stillstands | while the vehicle is at a standstill |
| Während des Testes | During testing |
| während des Transportes | during transportation |
| während Fahrt | while the train is moving |
| Wangen | cheeks |
| Wangen der Schienenbremse | track brake cheeks |
| Warm- und Frischluftkanäle | warm and fresh air ducts |
| wärmeisoliert | thermally insulated |
| Wärmetauscher | heat exchanger |
| Warmluft | warm air |
| Warmluftkanal | Warm air duct |
| Warn- und Sicherheitshinweise | Warnings and safety instructions |
| Warnblinkanlage | hazard warning lights |
| Warnblinkanlage | hazard warning unit |
| Warnblinken | Flashing warning lights |
| Warnblinken | hazard warning |
| Warnblinklicht | Hazard warning light |
| Warndreieck | hazard warning triangle |
| Warnglocke | warning bell |
| Warnsignal | Warning signal |
| Warntongeber | acoustic warning unit |
| Wasser / Luft-Wärmetauscher | water / air heat exchanger |
| wassergekühlt | water-cooled |
| wasserlöslichen | water-soluble |
| Watchdog Test | Watchdog Test |
| Watchdog-Meldung des Displays | watchdog display message |
| Watch-dog-Schaltung | watchdog circuit |
| Wechselrahmen | Interchangeable frame |
| Wechselsprechverbindung | two-way communication |
| Weg | distance |
| wegen Überstrom | due to overcurrent |
| Weggeber | position encoder |
| Wegimpuls | Distance pulse |
| Wegimpulsausgang | Distance pulse output |
| Weiche | Points |
| Weiche links | Points left |
| Weiche rechts | Points right |
| weiche Schutzabschaltung | soft protective shutdown |
| Weichen | points |
| Weichenanforderung | points request |
| Weichenbesen | Point broom |
| Weichenspieß | point bar |
| Weichensteuerung | Point control |
| Weichensteuerungskommandos | point control commands |
| Weitere | Further |
| weitere Betrieb | subsequent operation |
| Weitere Definitionen | Further definitions |
| Weitere Details | Further details |
| Weitere Informationen | Further information |
| Weitergehende Informationen | Further information |
| weitergeleitet | communicated |
| weiterleiten | communicate |
| weitestgehend identisch | virtually identical |
| Wellen | corrugations of the bellows |
| Wellenbalg | Bellows |
| Wellenbremsscheibe | axle-mounted brake disc |
| Wellenmutter | Shaft nut |
| Wellenscheibe | Shaft washer |
| wenn auch leicht eingeschränkt, | Even if service is slightly restricted |
| wenn das Fahrzeug steht | if the vehicle is at a standstill |
| wenn Fahrzeugstillstand erreicht ist | when the vehicle has come to a standstill |
| wenn keine Türfreigabe gegeben ist | when no doors are enabled |
| wenn Notbremse betätigt wird | when the emergency brake is actuated |
| Werbedisplays | advertising displays |
| Werkstatt Diagnose | workshop diagnostic system |
| Werkstattdiagnoseeintrag | entry in the workshop diagnostic system |
| Werkstattmodus | Workshop mode |
| Werkstatt-PCs | workshop PCs |
| Werkstattpersonal | workshop staff |
| Werkstattschalter | Workshop switch |
| Werkstattschlüsselschalter | workshop key switch |
| Wert | value |
| Werte | data |
| Werte | values |
| Werte der Kundenparameter | customer parameter values |
| Wertebereich | Range of values |
| Wertigkeit | Valency |
| wesentliche Aufgabe | main role |
| wesentlichen | essential |
| wesentlichen | major |
| Wg1 | Car1 |
| Wg2 | Car2 |
| WGT | CAR |
| WGT | Carriage |
| WGT 1 | CAR 1 |
| WGT 2 | CAR 2 |
| WGT 3 | CAR 3 |
| wie oben beschrieben | as described above |
| wie üblich | as is usally the case |
| wieder gelöst | released again |
| Wiederaufnahme des Fahrbetriebes | resume service operation |
| wiedereingeschaltet | re-energised |
| Wiedergabepegel | playback level |
| Wiedergabepegel für Lautsprecher | Loudspeaker playback level |
| wiederzugeschaltet | re-energised |
| Wiege | bolster |
| Winkelstahl | Steel profile |
| Winter | Winter |
| Winterstellung | Winter setting |
| wird auf dem Display Meldung | the display shows the message |
| wird aufgehoben | is cancelled |
| wird gesondert hingewiesen | Explicit reference is made |
| wird sichergestellt | ensures |
| wird sofort verlassen | is abandoned immediately |
| wirken | work |
| Wirksamkeit | efficacy |
| wirkungslos | has no effect |
| Wischblatt | Wiper blade |
| Wischerarm | Wiper arm |
| Wischerrelays | line transient relays |
| Wischlager | Wiper bearing |
| WLANmobil | WLANmobil |
| Wörter | words |
| WSS-Schloss-Studio 85 | WSS Studio 85 lock |
| WT | CAR |
| x-Richtung | X-axis |
| y-Richtung | Y-axis |
| Zählsystem | Counting system |
| Zahnradpumpe | gear pump |
| Zahnriementrieb | synchronous belt drive |
| Z-Anzeige | D-indicator unit |
| Zeichen | character |
| Zeichenerklärungen | Explanation of symbols |
| Zeit ungleich Stillstand | Time not at standstill |
| Zeitdauer | temporal duration |
| zeitgleich | simultaneously |
| Zeitintervall | time interval |
| Zeitintervall des Schmierimpulses | lubrication pulse time interval |
| Zeitstempel | time stamp |
| Zeitverzögerte | delayed |
| Zeitzähler | timer |
| Zentrale | control centre |
| Zentrale | Master |
| zentralen Steuergeräte | master control units |
| zentralen Steuergeräte | master control units |
| zentraler Elektroantrieb | master electric drive |
| Zentrales … | Master …. |
| Zentrales Schließen | Master closing |
| Zentrales Steuergerät | Vehicle control unit |
| Zentrales Türöffnen | Master doors open |
| Zentralgerät | master control unit |
| Zentralschloss | central locking |
| Zielanzeige | destination display |
| z-Richtung | Z-axis |
| Zu Beginn | Upon commencement of |
| zu großer Sonneneinstrahlung | excessive sunlight |
| zu stehen kommen | come to rest |
| zu unterlassen | must refrain from |
| zu verständigen | must be notified |
| Zubehör | Auxiliary equipment |
| Zug | train |
| Zugabriss | train separation |
| Zugbeeinflussung | automatic train control |
| Zugbeeinflussung PZB | IATC Automatic train control |
| Zugbus | train bus |
| Zugbusmodul | Train bus module |
| Zugbusschnittstelle | train bus interface |
| zugeordnet | allocated |
| zugeschaltet | energised |
| zugeschaltet | energised |
| zugeschaltet | switched on |
| Zuggeschwindigkeit | Train speed |
| Zugkraft | tractive power |
| Zugkraft Sollwert | Tractive power setpoint |
| Zugleitung | Train control |
| Zugleitung | train control circuit |
| Zugöse | Towing ring |
| Zugsicherung | Train protection |
| Zugsteuerleitung | train control line |
| Zugstillstand | train standstill |
| Zugtaufe | carriage address assignment |
| Zugverband | multi-vehicle set |
| zul. | perm. |
| zuladungsunabhängige | non-payload-based |
| zulässiger Ölstand | permissible oil level |
| Zulässigkeitsgrenzen | permissible limits |
| zuletzt aufgerüsteten Fahrerstand | previously activated driver's cabin |
| Zuluft | supply air |
| Zulüfter | air supply vent |
| zum Anfahren | for starting off |
| zum manuellen Heben/Senken | for manually raising/lowering |
| Zum Schutz gegen | To prevent |
| Zum Schutz vor eindringender Zugluft | to prevent draughts |
| Zum Start | At the commencement |
| Zuordnung | allocation |
| Zuordnung | assignment |
| Zuordnung | correspond |
| zur Abdichtung | for sealing purposes |
| Zur Absicherung | As a protective measure |
| zur Absicherung | to protect |
| zur Bedienung nötigen Anzeigen und Bedienelemente | operational display and control elements |
| zur Beobachtung | for observing |
| zur Beseitigung der Störung | on how to rectify the fault |
| zur Leitstelle | to the control centre |
| zur Sicheren Seite | on the safe side |
| zur Sicherung | to protect |
| Zur Überwachung | In order to monitor |
| Zurrbänder | lashes |
| Zurröse | D-ring |
| Zurrpunkte | lashing points |
| zurückfahren | retract |
| zurückgelesen | retrieved |
| zurückgesetzt | reset |
| zurückgestellt | reset |
| zurücknehmen | Cancel |
| Zusammenfassend | In summary |
| Zusammenfassung | Summary |
| zusammengeklebt | bonded together |
| zusammengenäht | sewn together |
| Zusatz-Anzeigen | auxiliary displays |
| Zusatzbremse | auxiliary brakes |
| Zusatzinformationen | additional information |
| Zusatzprogramm | auxiliary program |
| Zuschaltung | connection |
| Zust. Stelle | Dept. resp. |
| Zust. Stelle : | Dept. responsible : |
| Zustand | state |
| Zustand der Hauptschalter | main switch status |
| Zustandsanzeigezeile | status line |
| Zustandsdaten | current state data |
| Zustandsmeldungen | status reports |
| Zustandssignale | state signals |
| Zwangbremsanforderung | ATS request |
| Zwangsbremsanforderung | ATS request |
| Zwangsbremsbefehl | ATS command |
| Zwangsbremse | ATS |
| Zwangsbremse | automatic braking |
| Zwangsbremsen | ATS brakes |
| Zwangsbremsfunktion | ATS function |
| Zwangsbremsschleife | ATS loop |
| Zwangsbremsschleife | automatic train stop loop |
| Zwangsbremssteuerung | ATS control |
| Zwangsbremsung | automatic braking |
| Zwangsbremsung | automatic train stop |
| Zwangsbremsung | Automatic train stop |
| zwangsschließen | automatic close |
| Zwangsschließen | forced closing |
| ZwBr | ATS |
| Zweiflügel-Schwenkschiebetüren | two-leaf plug doors |
| Zweikanalige | dual-channel |
| Zweirichtungsfahrzeug | Bidirectional vehicle |
| zweistufigem | two-speed |
| zweistufigem | two-stage |
| Zwischenrings | spacer ring |
| Zwischenziele | interim destinations |
| Zyklisches | Cyclical |
| Zyklisches | Cyclical |
| Zyklisches Diagnosetelegramm | Cyclical diagnostic telegram |
| Zykluszeit: | Sampling time: |
| Zylinderschloss | Cylinder lock |

Abbreviations

German abbreviations

| Abkürzung | Bennennung |
| --- | --- |
| AL | Außenluft |
| BNU | Bordnetzumrichter/Bordnetzumformer |
| BT | Bombardier Transportation |
| EB | Einbauort |
| ED-Bremse | Elektro-dynamische Bremse |
| EHL-Bremse | Elektro-hydraulische Aktiv-Scheibenbremse |
| EHT-Bremse | Elektro-hydraulische Federspeicher-Scheibenbremse |
| ELA | Elektro-Akustik-Anlage |
| Fa. | Firma |
| FIS | Fahrzeug Informationssystem |
| IBIS | Integriertes Bordinformationssystem |
| IGBT | Insulated-Gate-Bipolar-Transistor |
| IRIS | Infrarot-Informationssystem |
| LAN | Local Area Network |
| LDG | Laufdrehgestell |
| MB | Magnetschienenbremse |
| MRI | Mobile Radio Interface |
| OK | Oberkante |
| RBL | Rechnergestütztes Betriebsleitsystem |
| SO | Schienenoberkante |
| TDG | Triebdrehgestell |
| TLI | Train LAN Interface |
| U | Unterlieferant |
| UL | Umluft |
| vollst. | vollständig |
| WGT | Wagenteil |
| WLAN | Wireless Local Area Network |
| INFOS/F-D | INFrarotOrtungsSystem/Fahrzeug-Duplexbetrieb |

English abbreviations

| ARS | Automatic route setting |
| --- | --- |
| ATC | Automatic train control (cf. IATC) |
| ATS | Automatic train stop |
| BAT+ | Battery plus (24V) |
| BCU | Brake control unit |
| Cab. | Cabin, driver's cabin |
| CAPE/C | Computer Aided Project-Engineering for Control Systems |
| CB | Carriage body |
| CD | Circuit diagram; electrical connection diagram |
| CLS | Control loudspeaker |
| COCS | Computerised Operational Control System |
| CSSM | Control System Specifications Manual |
| DBS | Drive / brake switch |
| DCU | Digital control unit |
| DDIO | Drivers desk in / output |
| DDS | Diagnostic data set |
| DI | Display interface |
| DR | Driver |
| DRS | Drive reversal switch |
| EDB | Electrodynamic brake |
| EH-PB | Electrohydraulic (Powered bogie) |
| EH-NPB | Electrohydraulic (Non-powered bogie) |
| HB | Hazard brake command |
| HVAC | Heating ventilation air conditioning |
| HW | Hardware |
| IATC | Intermittent automatic train control |
| IBIS | Integrated Board Information System |
| IGBT | Isolated Gate Bipolar Transistor |
| IPS | Intergated Pneumatic System (driver's seat) |
| IR | Infrared |
| IRIS | Infrared Information System |
| LDCU | Local door control unit |
| LS | Light signal |
| LSS | Light signal system |
| MAVIS | Maintenance and Visualization System |
| MCU | Main Control Unit |
| MIB | MVB interface board |
| MPAS | Master PA system |
| MRI | Mobile radio interface |
| MVB | Multifunction Vehicle Bus |
| NCC | Normally closed contact |
| NPB | Non-powered bogie |
| OBC | Onboard computer |
| OBT | Onboard transformer |
| ODBS | Onboard Data Base System |
| PA | Electronic acoustics system ;PA system |
| PB | Powered bogie |
| PCL | Process client |
| PCS | Passenger communication station |
| PCU | Power converter unit |
| PIS | Passenger information system |
| RLS | Radio loudspeaker |
| SB | Spring-loaded brakes |
| SDDR | Short distance data recorder |
| SW | Software |
| TCN | Train Communication Network |
| TCT | Test and Commissioning Tool |
| TDS | Train Diagnostic System |
| TOR | Top of rail |
| VC | Vehicle control |
| VCU | Vehicle Control Unit |
| VTCU | Vehicle & Train Control Unit |
| WTB | Wire Train Bus |

German > English Abbreviation and Terms

| Abbreviation /term | German | Abbreviation / term | English |
| --- | --- | --- | --- |
| BAT | Batterie | BAT | battery plus (24V) |
| BGT | Baugruppenträger | - | module rack |
| BNU | Bordnetzumformer | OBT | onboard transformer |
| BSG | Bremssteuergerät | BCU | brake control unit |
| CAPE/C | Engineering-Werkzeug für die Abwicklung von Leittechnik-Projekten | CAPE/C | Computer Aided Project-Engineering for Control Systems |
| DCU | Digitales Steuergerät | DCU | digital control unit |
| DDIO | Fahrerpult Ein- / Ausgabe | DDIO | drivers desk in / output |
| ED-Bremse | Elektrodynamische Bremse | EDB | electrodynamic brake, ED brake |
| EHL |  | EH-NPB | Electrohydraulic (Non-powered bogie) |
| EHT |  | EH-PB | Electrohydraulic (Powered bogie) |
| ELA | Elektrische Lautsprecher Akustikanlage |  | PA system |
| FB | Federspeicherbremse | SB | Spring brakes |
| FBS | Fahr-/Brems-Schalter (Sollwertgeber) | DBS | drive / brake switch |
| FGSS | Fahrgastsprechstelle | PCS | passenger communication station |
| FIS | Fahrgastinformationssystem | PIS | Passenger information system |
| FIS | Fahrzeuginformationssystem | VIS | Vehicle information system |
| FLS | Funklautsprecher | RLS | Radio loudspeaker |
| FSZ | Fahrgastsprechzentrale | MPAS | Master PA system |
| FWS | Fahrtwendeschalter | DRS | drive reversal switch |
| Fz / FZG | Fahrzeug |  | vehicle |
| HVAC | Klimaanlage | HVAC | heating ventilation air conditioning |
| HW | Hardware | HW | hardware |
| IBIS | Integriertes Bord Informations System | IBIS | Integrated Board Information System |
| IBN | Inbetriebnahme des Fahrzeugs | Vehicle commissioning | Vehicle commissioning |
| IBS | Inbetriebsetzung/Inbetriebnahme des Fahrzeugs | Vehicle commissioning | Vehicle commissioning |
| IGBT | IGBT | IGBT | Isolated Gate Bipolar Transistor |
| IRIS | Infrarot Informations System | IRIS | Infrared Information System |
| Kab. | Kabine, Fahrerstand | Cab. | cabin, driver's cabin |
| KLS | Kontrollautsprecher | CLS | Control loudspeaker |
| KWR | Kurzwegregistriergeraet | SDRD | Short distance recording device ( logging! |
| LDG | Laufdrehgestell | NPB | Non-powered bogie |
| LSA | Lichtsignalanlage | LSS | Light signal system |
| LTG | Lokales Tuersteuergeraet | LDCU | Local door control unit |
| LT-PH | Leittechnik-Pflichtenheft | CSSM | Control System Specifications Manual |
| MAVIS | MAVIS | MAVIS | Maintenance and Visualization System |
| MIB | MVB Interfaceboard | MIB | MVB interface board |
| MRI | Mobile radio interface | MRI | Mobile radio interface |
| MVB | Multifunction Vehicle Bus | MVB | Multifunction Vehicle Bus |
| NF | Notfahrt | ED | Emergency drive |
| NF | Niederfrequenz | LF | Low frequency |
| ODBS | ODBS | ODBS | Onboard Data Base System |
| PCL | Erfassungsbausteine | PCL | Process client |
| PZB | punktförmige Zugbeeinflussung | IATC | intermittent automatic train control |
| RBL | Rechnergesteuertes Betriebsleitsystem | COCS | Computerised Operational Control System |
| SLP | Stromlaufplan | Circuit diagram | Circuit diagram; electrical connection diagram |
| SLP S2101 |  | SLP S2101 | page in circuit diagram (HW circuit) |
| SRG | Stromrichtergerät | PCU | Power converter unit |
| SW | Software | SW | Software |
| TCN | TCN-Bussystem fuer den Bahnbereich | TCN | Train Communication Network |
| TCT | CAPE/C-Bestandteil | TCT | Test and Commissioning Tool |
| TDG | Triebdrehgestell; Angetriebenes Drehgestell | PB | Powered bogie |
| TDS | Zug Diagnose System | TDS | Train Diagnostic System |
| TSG | Türsteuergerät |  | Door control unit |
| VC | Fahrzeugsteuerung | VC | Vehicle control |
| VCU | Fahrzeugsteuereinheit | VCU | Vehicle Control Unit |
| VTCU | Fahrzeug- und Zugsteuereinheit | VTCU | Vehicle & Train Control Unit |
| WG+ | Wagenplus | Carriage+ | Carriage+ |
| WGT | Wagenteil | Carriage | Carriage |
| WGTx |  | Carriage x | x indicates carriage no. |
| WK | Wagenkasten | CB | Carriage body |
| WR | Wechselrichter |  | current converter |
| WTB | Zugbusverbindung zur Steuerung mehrerer Fahrzeuge | WTB | Wire Train Bus |
| ZR | Zweirichtungs- | Bidirectional | Bidirectional |
| ZSG | Zentral-Steuergerät | CCU | Central Control Unit |

Railway References:

- http://www.railway-technical.com/about.html (ENG): Links are on left hand side cover everything!

- http://www.zugchefa.de/beruf/seiten/woerterbuch.htm (GER>ENG)

- http://home.arcor.de/fredrik.matthaei/mztrans/Bahnwoerter_Englisch_Deutsch.htm (GER>ENG)

- http://www.trains.com/glossary/glossary_search_user.asp?chrGlossarySearchMode=POST&chrGlossaryLetterSearch=A (ENG)

- http://www.mda.org.uk/railway/railcon.htm (ENG)

- http://www.parovoz.com/spravka/RailroadDefinitions.html (ENG)

- http://www.insideits.com/ITS/glossary1.asp (ENG)

- http://www.railserve.com/ (ENG)